Teknik Pertanian

2010

STATISTIKA DINAMIKA

Konversi Satuan

By : Delvi Yanti, S.TP, MP

fakultas teknologi pertanian
universitas andalas

Pengantar Statistika

Mekanika adalah mempelajari gaya-gaya terhadap benda diam dan bergerak. Mekanika terbagi menjadi :

- Mekanika benda tegar

- Mekanika benda deformable

- Mekanika fluida

Statistika tidak mempelajari pengaruh dari waktu, sedangkan dinamika mempelajari pengaruh dari waktu.

Konversi Satuan

Besaran apapun yang kita ukur seperti panjang, massa atu kecepatan, terdiri dari angka dan satuan. Sering kita diberikan besaran dalam satuan tertentu dan kita ingin menyatakannya dalam satuan lain. Misalnya kita mengetahui jarak dua kota dalam satuan kilometer dan kita ingin mengetahui berapa jaraknya dalam satuan meter, untuk itu kita harus mengkonversi satuan tersebut. Konversi berarti mengubah. Sebelum kita melakukan konversi satuan, kita harus memahami pengertian satuan, dimensi, dan faktor koreksi.

- Satuan : sesuatu yang digunakan untuk menyatakan ukuran besaran, contoh : meter, feet, mili (panjang) ; gram, pound, slug (massa).

- Dimensi : satuan yang dinyatakan secara umum dalam besaran primer, contoh : massa (M), panjang (L).

- Factor konversi : angka tak berdimensi yang merupakan ekivalensi satuan yang bersangkutan.

Satuan :

- Satuan internasional (SI)

Kelebihan Satuan Internasional (SI) adalah kemudahan dalam pemakaiannya, karena menggunakan sistem decimal (kelipatan 10) dan hanya satu satuan pokok untuk setiap besaran dengan penambahan awalan untuk satuan yang lebh besar atau lebih kecil.

- FPS

Tabel 1. Sistem Unit Satuan

| Nama | Panjang | Waktu | Massa | Gaya |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SI | Meter (m) | Detik (s) | Koligram (kg) | Newton (N) |
| FPS | Foot (ft) | Detik (s) | Slug | Pound (lb) |

Tabel 2. Faktor Konversi Satuan

| Kwantitas | FPS | SI |
| --- | --- | --- |
| Gaya | Pound (lb) | 4,4482 N |
| Massa |  | 14,5938 kg |
| Panjang | Foot (ft) | 0,3048 m |

Tabel 3. Prefiks

|  | Eksponensial | Prefiks | Simbol SI |
| --- | --- | --- | --- |
| Multiple |  |  |  |
| 1.000.000.000 | 109 | Giga | G |
| 1.000.000 | 106 | Mega | M |
| 1.000 | 103 | Kilo | K |
| Sub multiple |  |  |  |
| 0,001 | 10-3 | Milli | M |
| 0,000 001 | 10-6 | Micro | µ |
| 0,000 000 001 | 10-9 | Nano | n |

Contoh :

- 125   = …………………

Penyelesaian :

125   x   x   = 0,01058

- 20 mN  x  10 MN = ……….. kN2

Penyelesaian :

20 mN  x  10 MN =  x

=

=  X

=  200 kN2

VEKTOR

Vektor

Vektor mempunyai besaran dan arah

Skalar mempunyai besaran

Operasi Vektor

-A

A

B

A

- Penjumlahan vektor

B

R = A+B

A

A

R = A+B

B

i). Cara Segitiga	                                         ii). Cara jajaran genjang

- Pengurangan  vektor

-B

-B

R’ = A-B = A + (-B)

R’ = A-B = A + (-B)

A

A

i). Cara Segitiga	                                                     ii). Cara jajaran genjang

Vektor komponen

y

Dalam menggambarkan sesuatu, selalu menggunakan koordinat x dan y (untuk dua dimensi) atau koordinat xyz (untuk tiga dimensi). Apabila sebuah vektor membentuk sudut terhadap sumbu x positif, pada bidang koordinat xy, maka kita bisa menguraikan vektor tersebut ke dalam komponen sumbu x atau komponen sumbu y, kedua vektor komponen tersebut biasanya saling tegak lurus. Perhatikan Gambar 1 berikut ini.

FR

Fx

θ

x

O

Fy

Gambar 1. Vektor Komponen

Vektor F yang membentuk sudut teta terhadap sumbu x positif, diuraikan menjadi komponen sumbu x, yaitu Fx dan dan komponen pada sumbu y, yakni Fy. Ini merupakan contoh vektor komponen.

Cara menghitung besar Fx dan Fy, Vektor Resultan, dan Arah Vektor Resultan

Untuk menentukan besar vektor komponen, perlu diketahui rumus  sinus, cosinus dan tangent, perhatikan Gambar 2 berikut ini.

C

B

θ

A

C

B

A

θ

Gambar 2. Rumus  Sinus, Cosinus dan Tangent

Berdasarkan rumus sinus, cosinus dan tangent maka besar vektor komponen, vektor resultan dan arah vektor resultan dapat ditentukan dengan rumus berikut :

Besar vektor komponen Fx 	Fx =F cos θ

Besar vector komponen Fy 	Fx =F sin θ

Besar ektor resultan 	    	 F =

Arah vektor resultan		 tan θ =

θ =

Contoh soal 1 :

Tentukanlah komponen-komponen vektor gaya (F) yang besarnya 40 N dan membentuk sudut 60o terhadap sumbu x positif (lihat gambar)

Fx

FR

y

x

O

Fy

θ

Panduan jawaban :

komponen vektor F pada sumbu x dan y (Fx dan Fy) :

- Fx =F cos θ

Fx = (40 N) (cos 60°)

Fx = 20 N

- Fy = F sin θ

Fy = (40 N) (sin 60°)

Fy = 43,8 N

- F =

F = N

F=  48.15 N

- θ =

θ=

θ= 65.46