ANALISIS KEBUTUHAN DAYA ALAT PEMECAH BIJI JAGUNG UNTUK PAKAN UNGGAS SKALA KECIL

Azrilfirwan , Yulia Fitriani, Sandra

ABSTRAK

Nomor Kontrak :  01/LP-UA/SPP-DPP/K/2001

Penelitian ini bertujuan untuk  : memberikan nilai tambah pada jagung sehingga dapat meningkat penghasilan petani . Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain : dapat mengatasi kebutuhan akan pakan ternak terutama ayam , sehingga diharapkan dapat merangsang petani untuk beternak.

Hasil analisa data adalah putaran poros ; 1200 rpm, 1400 rpm, 1680 rpm, putaran ini bedasarkan ketersediaan pulley di pasaran . waktu terkecil pada kecepatan poros 1680 rpm, dan juga menghasilkan kapasitas penggilingan yang terbesar 55,95 kg/jam. Efisiensi alat untuk rpm 1200; 92 %, rpm 1400, 91 % dan rpm 1680; 88%. Sedangkan analisa ekonomi didapat nilai NPV Rp, 58316025,6/tahun; B/C Ratio 1,124 dan IRR 32.3%