PENGUKURAN TINGKAT RADIOAKTIF TERUMBU KARANG PANTAI PADANG DALAM USAHA MELESTARIKAN LINGKUNGAN HIDUP

Elvaswer, Indra Wahyudi, Alwis Abbas

Nomor Kontrak : 19/LP-UA/SPP-DPP/K/V-2001

ABSTRAK

Telah dilakukan analisis kandungan radionuklida alam di dalam terumbu karang seperti : karang jari halus, karang jari besar, karang kaktus, karang bonsai, karang gaduang, karang cendawan, karang datar dan karang piring (Minang) yang bersal dari Pulau Pisang (daerah pantai Air manis padang). Konsentrasi radionuklida alam Th – 228,Ra-226, Ra-228 dan K-40 diukur dengan menggunakan spectrometer gamma. Hasil pengukuran memperlihatkan bahwa konsentrasi rata-rata radionuklida alam dalam terumbu karang tersebut bervariasi. Konsentrasi Th- 228 berkisar dari (o,50 ± 0,02) Bq/kg di dalam karang bonsai sampai (1,62 ± 0,02 ) Bq/kg di dalam karang gadung, konsentrasi Ra – 226 berkisar Ra – 226 berkisar dari (0,45 ± 0,02 ) Bq/kg di dalam karang jari besar sampai (5,83 ± 0,06 ) Bq/kg di dalam karang cendawan, konsentrasi Ra –228 berkisar dari (0,72 ± 0,06 di dalam karang bonsai (6,80 ± 0,10) Bq/kg di dalam karang cendawan, dan konsentrasi K-40 berkisar dari (6,26 ± 0,56 ) Bq/kg di dalam karang datar sampai (22,26 ± 0,60) Bq/kg di dalam karang jari besar.