PENDUGAAN AIR TANAH MENGGUNAKAN METODA

TAHANAN JENIS DUA DIMENSI

Arif Budiman, Dwi Pujiastuti, dan Culu Lafnu

Nomor Kontrak : 089/J.16/DIPA/IV/2005

ABSTRAK

Telah dilakukan pendugaan air tanah menggunakan metoda tahanan jenis dua dimensi. Penelitian bertujuan untuk untuk menentukan lapisan-lapisan bumi yang mengandung air dan untuk menentukan penampang melintang dari lapisan-lapisan bumi tersebut pada bentangan 100 m di sekitar sumur bor Universitas Andalas Limau Manis Padang. Dari hasil penelitian diperoleh bentuk penampang lapisan bumi dengan kedalaman maksimum 16,7 m, dengan jenis materialnya adalah lumpur (silty) yang basah hingga lembab, tanah berpasir (sandy soil), pasir (sand) dan gravel dengan lapisan lumpur (silt). Material yang paling banyak mengikat air akan mempunyai tahanan jenis paling kecil.