EFEK AKUSTOOPTIK DARI SUATU MODULATOR DAN DEFLEKTOR AKUSTOOPTIK UNTUK PENENTUAN POLA RADIASI AKUSTIK DAN

MENGUKUR GETARAN PADA FREKUENSI TINGGI DENGAN

MENGGUNAKAN METODE HETERODINE LASER VIBROMETER

Oleh :

HARMADI, IMAM TAUFIQ, Dan WilDIAN

'-

Nomor Kontrak : 023/SP2H/PP/DP2M/III/2007

ABSTRAK

Telah dilakukan penelitian dengan menggunakan suatu metode serta pembuatan alat ukur untuk penentuan pola radiasi akustik dan mengukur getaran pada frekuensi tinggi dengan mengukur intensitas cahaya difraksi, sehingga dapat menentukan distribusi intensitas dan pola radiasi akustik dari suatu modulator dan deflektor akustooptik, dapat memperoleh seberapa banyak informasi yang dikirim oleh gelombang akustik, melalui gelombang optik yang terdifraksi pada intensitas dari orde-ordenya, dari intensitas orde- orde yang terdifraksi dapat ditentukan modulasi bandwidth dan efisiensi difraksi, dan dapat mengukur getaran secara optik dengan menggunakan metode heterodine dan perangkat laser vibrometer. Piranti akustooptik terdiri dari suatu blok kristal atau kaca kecil yang merupakan material akustooptik, dilengketkan dengan suatu transduser piezoelektrik. Ketika suatu modulasi tegangan diberikan pada transduser, di dalam medium akustooptik menghasilkan suatu gelombang akustik. Dengan menggunakan peralatan akustooptik, suatu berkas cahaya koheren dari sebuah laser He-Ne (A=632.8nm) didefleksi dan dimodulasikan. 1ni merupakan gejala difraksi dari gelombang optik yang disebabkan oleh gelombang akustik. Penelitian dilakukan dengan menempatkan material akustooptik dengan menggunakan kristal fused quartz pada holder (tempat) sampel yang dapat diatur (berputar), sehingga berkas laser dan berkas pada layar atau detektor tetap (tidak : berubah). Eksperimen ini merupakan pengukuran intensitas orde pertama ketika sudut l datang divariasikan, dan dengan menggunakan trigonometri yang sederhana sudut ini Idapat dihitung, sehingga pola radiasi akustik dapat diamati. Hasil yang diperoleh dengan cara perhitungan pada kristal fused quartz memperlihatkan hubungan antara parameter Q I dengan panjang interaksi L. Bila L semakin besar maka harga parameter Q»l, sesuai r dengan kondisi Bragg. Parameter Q semakin besar, intensitas modulasi 11/10 mengalami Iperubahan yang sangat kecil ke arah reduksi. 1ntensitas modulasi pada kristal dengan efisiensi difraksi 50% lebih tinggi hila dibandingkan dengan intensitas mudulasi pada 30%, dan kristal pada frekuensi akustik 30 MHz memiliki panjang gelombang akustik 1\0 paling kecil hilang dibandingkan dengan kristal pada frekuensi akustik 20 MHz. Untuk pengukuran getaran frekuensi tinggi digunakan metode heterodyne laser vibrometer, yaitu sumber laser, lensa optik, osilator kristal akustooptik sumber getaran, dan detektor dari perangkat elektronik. Pembelahan berkas (amplitudo) dari sinar laser oleh pemecah berkas, menghasilkan berkas yang diarahkan ke pemantul tetap dan pemantul dari getaran osilator akustooptik. Hasil kedua pantulan disuperposisikan dan dideteksi dengan perangkat elektronik. Perangkat elektronik terdiri dari fotodetektor atau fotodioda, penguat, penganalisa amplitudo dan frekuensi, dan CCD camera, serta PC sebagai penganalisa distribusi intensitas.