STUDI PARAMETER FISIK MEKANIK TANAH DAN BAJAK SINGKAL UNTUK PENGOLAHAN TANAH

(STUDI KASUS DI PADANG SUMATERA BARAT)

Oleh:

Santosa, Andasuryani dan Azrifirwan

Nomor kontrak: 023/SP2H/PP/DP2M/III/2007

Abstrak

Untuk mendapatkan hubungan antara parameter bajak singkal dengan fisik mekanik tanah, telah dilakukan penelitian di beberapa lokadi di Padang, Sumatera Barat, yaitu Limau Manis, Bungus Teluk Kabung dan Kuranji. Dari hasil penelitian, ternyata berat volume (BV) tanah di Limau Manis 1,396 g/cm3, Bungus Teluk Kabung 1,682 g/cm3 dan Kuranji 1,744 g/cm3, dengan berat jenis 2,591, 2,654 dan 2,689 g/cm3 dan porositas 47,4%, 37,45% dan 32,69%. Tanah di Kuranji lebih plastis dibandingkan dengan Bungus dan Limau Manis, karena tesktur tanah Kuranji juga lebih liat dari kedua lokasi lainnya. Hal ini juga berpengaruh pada kekuatan geser tanah, dimana Kuranji mempunyai daya geser yang lebih besar di ikuti oleh Bungus dan Limau Manis. Makin tinggi kadar liat tanah, maka dibutuhkan tanaga bajak yang lebih besar untuk mengolahnya, baik pada bajak yang ditarik ternak, maupun mesin. Kondisi ini berlawanan dengan kandungan pasir, dimana makin tinggi kandungan pasir, maka makin sedikit tanaga yang dibutuhkan bajak untuk mengolahnya.