PENGUJIAN STABILITAS DINAMIS SISTEM TENAGA MULTI MESIN DENGAN PEMASANGAN UPFC

BERBASIS STABILIZER PADA SALURAN TRANSMISI

Oriza Candra 1

1Dosen Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan guna menyelidiki kemampuan Unified Power Flow Controller (UPFC) berbasis stabilizer dalam perbaikan stabilitas dinamis sistem tenaga listrik. Unified Power Flow Controller dipasang pada saluran transmisi dan model sistem tenaga listrik didasarkan pada analisis multi mesin yang terhubung secara interconeksi.

Penelitian ini diawali dengan membuat simulasi sistem tenaga listrik sebelum dan sesudah pemasangan UPFC pada saluran transmisi. Kemampuan sistem tenaga listrik yang dipasang UPFC berbasis stabilizer pada saluran transmisi dapat meredam osilasi lebih baik jika dibandingkan dengan sebelum pemasangan UPFC, maka dilakukan pengujian dengan memberi gangguan kecil berupa pelepasan beban pada bus indarung, kemudian diamati unjuk kerja tanggapan sudut ayunan rotor, tegangan, dan perubahan daya listrik.

Hasil penelitian menunjukkan pemasangan UPFC berbasis stabilizer dapat memberikan redaman yang lebih baik dibanding sistem tenaga listrik sebelum pemasangan UPFC yang terlihat dari perubahan overshoot dan perbaikan waktu osilasi. Besarnya perubahan overshoot antara 0,0068 – 0,41 dan perbaikan waktu osilasi antara 37,7 % - 74 %.

Kata kunci: UPFC, stabilizer,  sistem multi mesin.

1. PENDAHULUAN

Sistem tenaga saat ini merupakan sistem yang terinterkoneksi dimana PWM, kemudian sistem tenaga listrik yang dipasang UPFC dibentuk ke dalam persamaan differensial linier dan dibentuk dalam persamaan ruang keadaan, sehingga diperoleh empat sinyal masukkan UPFC. UPFC berbasis stabilizer diterapkan dengan sinyal masukannya dari perubahan kecepatan putaran rotor, dan sinyal keluarannya diterapkan ke masukan UPFC. Power system stabilizer (UPFC) yang diberikan ke AVR tidak diterapkan dan penelitian dilakukan menggunakan sistem mesin tunggal yang dihubungkan ke bus tidak terbatas (Irwanto 2002).

Penelitian di atas sangat menarik, namun timbul masalah karena saat ini suatu sistem tenaga terdiri dari beberapa mesin yang terinterkoneksi. Oleh karenanya perlu kajian tentang pemasangan UPFC berbasis stabilizer pada sistem multi mesin yang terhubung oleh saluran transmisi jika terjadi gangguan kecil pada sistem.

Permasalahan pada tulisan ini, Bagaimana pengaruh pemasangan UPFC berbasis stabilizer pada saluran transmisi terhadap perbaikan stabilitas dinamis sistem tenaga multi mesin yang menyangkut varibel sudut ayunan rotor, tegangan, dan daya elektrik.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian untuk menyelidiki perbaikan stabilitas dinamis sistem tenaga listrik dengan pemasangan UPFC (Unified Power Flow Controller) pada saluran transmisi, dengan kedua pensaklaran UPFC (VSC-E dan VSC-B) menggunakann PWM kemudian sistem tenaga listrik yang dipasang UPFC dibentuk ke dalam persamaan differensial linier dan dibentuk dalam persamaan ruang keadaan, sehingga diperoleh empat sinyal masukkan UPFC. UPFC berbasis stabilizer diterapkan dengan sinyal masukannya dari perubahan kecepatan putaran rotor, dan sinyal keluarannya diterapkan ke masukan UPFC. power system stabilizer (UPFC) yang diberikan ke AVR tidak diterapkan dan penelitian dilakukan menggunakan sistem mesin tunggal yang dihubungkan ke bus tidak terbatas (Irwanto 2002).

Penelitian Limyingcharoen (2000), UPFC dapat meningkatkan stabilitas sistem tenaga, menjaga keandalan untuk meningkatkan aliran daya. Kriteria sama luas digunakan di dalam konjungsi dengan fungsi transien untuk menentukan efektivitas dari  tiga parameter kendali di dalam meningkatkan stabilitas transien mesin tunggal bus tak terbatas yang menggerakkan sistem. Dan mengungkapkan bahwa kendali koordinat dari parameter UPFC menggunakan kendali fuzzy logic adalah sangat efektif dalam mengurangi ayunan transien pertama, meredam osilasi dan memperbaiki stabilitas transien.

Ž Zunko dkk (2002) membahas suatu pengendalian sistem yang memungkinkan UPFC untuk mengikuti perubahan didalam besaran referensi yang menyangkut daya aktif dan reaktif yang disuply dari output sistem kendali. Aplikasi praktis UPFC adalah struktur kendali yang dimodifikasi dengan suatu prediksi rangkaian kendali dan sinyal precotrol untuk perancangan kendali tegangan dc. Sistem kendali ini memberikan stabilitas yang lebih baik tercapainya kerja transien jika dibandingkan metoda decouplet kalsik. Ž unko dkk mempetimbangkan distorsi harmonik arus yang sedang dikendalikan.

3. LANDASAN TEORI

- Model Sistem Tenaga Listrik Dengan

Pemasangan UPFC

Gambar 1 merupakan model sistem tenaga listrik multi mesin yang dipasang UPFC. Pada gambar ditunjukkan sistem tenaga listrik yang terdiri dari n mesin, dengan mengabaikan rugi-rugi diasumsikan sistem tenaga yang dipasang UPFC antara node 1 dan node 2 dalam suatu saluran. Jenis saluran ini mencakup fungsi UPFC dengan matrik admitansi saluran Y, dimana  terdapat n generator, diasumsikan bagian pertama dari bentuk Y dengan inisial matrik admitansi sistem Yt, dimana yang dijaga node 1 dan 2. Maka bentuk persamaannya adalah:

dengan :

Dengan menerapkan transformasi Park dan dengan mengabaikan resistansi dan peralihan transformator UPFC, persamaan dapat ditulis :

……...2

Gambar 1. UPFC yang dipasang pada sistem

tenaga multi mesin.

Untuk sistem tenaga dengan n mesin, tegangan terminal dari generator dapat dibuat dalam koordinat bersama:

……….3

Dari persamaan 6 dan 7 diperoleh:

……….4

dengan :

dalam koordinat di - qi

maka :

Persamaan linier Phillips-Heffron untuk model sistem tenaga dengan pemasangan FACTS adalah:

Karena itu , model dinamis linier pada persamaan ditunjukkan dengan diagram blok gambar 2.

Gambar 2. Model Phillips-Heffron dari sistem tenaga multi mesin yang dipasang UPFC berbasis Stabilizer (Song, Y.H., and John A.T., 1999)

4. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tanggapan dari pembangkit   di Sumbar-Riau bila terjadinya pelepasan beban disuatu bus.

- Persiapan Data

Untuk studi stabilitas dinamis, data-data yang diperlukan adalah sebagai berikut :

- Data aliran daya sebelum gangguan untuk menghitung tegangan-tegangan terminal mesin dan besarnya daya yang dibangkitkan

- Transmisi

- Beban

- Langkah-lanngkah Studi Stabilitas Sistem Tenaga Listrik

Langkah-langkah untuk menganalisa kestabilan dinamis suatu sistem tenaga listrik dapat diringkaskan sebagai berikut :

- Membentuk simulasi system tenaga listrik

- Berikan simulasi gangguan di salah satu bus tanpa UPFC

- Analisa  respon pembangkit

- Gunakan UPFC

- Ulangi langkah 3 dan 4

- membandingkan hasil  analisis sebelum dan sesudah digunakan UPFC

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Sistem Tenaga Listrik Yang  Ditinjau

Sistem tenaga listrik yang di tinjau adalah sistem tenaga listrik di Sumatera Barat - Riau,sistem ini terdiri dari beberapa pusat  pembangkit yaitu :

- Maninjau dengan kapasitas pembangkit sebesar  68 MW

- Koto Panjang dengan kapasitas pembangkit sebesar 114 MW

- Singkarak dengan kapasitas pembangkit sebesar 175 MW

- Ombilin dengan kapasitas pembangkit sebesar 200 MW

Total   kapasitas daya terpasang  sebesar 557 MW melayani beban sebesar  451.200 MW   melalui transmisi sepanjang 851,282 km (data pada Juli 2007).

Sistem Tenaga Listrik Sumatera Barat – Riau dapat dilihat pada diagram satu garis pada gambar 5.1.

5.2.  Data Pembangkit dan  Beban

Data-data pembangkit dan data beban dapat  dilihat dari table 5.1

Tabel 5.1. Data pembangkit pada sistem tenaga listrik

Sumatera Barat – Riau

| No | Lokasi | Unit generator | Kapasitas (MW) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maninjau | G1 | 17 |
|  |  | G2 | 17 |
|  |  | G3 | 17 |
|  |  | G4 | 17 |
| 2 | Koto Panjang | G5 | 38 |
|  |  | G6 | 38 |
|  |  | G7 | 38 |
| 3 | Singkarak | G8 | 43.750 |
|  |  | G9 | 43.750 |
|  |  | G10 | 43.750 |
|  |  | G11 | 43.750 |
| 4 | Ombilin | G12 | 100 |
|  |  | G13 | 100 |
|  | Jumlah | 557 |

5.3. Data-data Beban Sistem Tenaga Listrik Sumatera Barat - Riau

Tabel 5.2. menunjukkan data-data beban sistem pembangkit tenaga listrik Sumatera Barat - Riau, yang terjadi pada bulan Juli 2007.

Tabel 5.2. data beban sistem pembankit tenaga listrik Sumatera Barat - Riau

| NO | PUSAT BEBAN | BEBAN |
| --- | --- | --- |
|  |  | MW |
| 1 | Maninjau | 14,00 |
| 2 | Lubuk Alung | 17,50 |
| 3 | Pauh Limo | 23,20 |
| 4 | Simpang Haru | 56,60 |
| 5 | PIP | 18,90 |
| 6 | Indarung | 59,00 |
| 7 | Solok | 16,100 |
| 8 | Salak | 9,50 |
| 9 | Batusangkar | 7,70 |
| 10 | Payakumbuh | 15,80 |
| 11 | Koto panjang | 10,80 |
| 12 | Bengkinang | 12,50 |
| 13 | Garuda sakti | 56,70 |
| 14 | Teluk lembu | 45,20 |
| 15 | Duri /Dumai | 43,20 |
| 16 | Kiliranjao | 16,40 |
| 17 | Padang Luar | 28,10 |
|  | Jumlah | 451,20 |

  - Data Impedansi Saluran Sistem Pembangkit

Sumatera Barat Riau

Data  impedansi system tenaga listrik Sumbar Riau dapat dilihat pada  table 5.3

Tabel 5.3. Data impedansi saluran transmisi

| No | RUTE | P(Km) | IMPEDANSI | Y/2 (PU) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DARI | KE |  | R1 | JX1 | R0 | JX0 |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ombilin | Indarung | 63,951 | 7,544 | 27,114 | 39,777 | 116,0690 | 0,01746 |
| 2 | Ombilin | Salak | 2,417 | 0,286 | 1,026 | 1,558 | 4,3750 | 0,00086 |
| 3 | Salak | Solok | 27,480 | 3,266 | 12,851 | 17,092 | 49,8760 | 0,00854 |
| 4 | Solok | Indarung | 34,054 | 4,019 | 14,851 | 19,850 | 62,3790 | 0,00930 |
| 6 | Indarung | Pauh Limo | 6,660 | 0,738 | 14,369 | 4,369 | 12,0213 | 0,00262 |
| 7 | Pauh Limo | Spang Haru | 7,000 | 0,820 | 2,823 | 4,364 | 12,6210 | 0,00239 |
| 8 | Pauh Limo | LB Alung | 33,700 | 3,975 | 2,968 | 20,961 | 61,1655 | 0,01047 |
| 9 | Pauh Limo | PI Padang | 20,000 | 2,000 | 14,288 | 11,660 | 36,6400 | 0,00273 |
| 11 | PI Padang | LB Alung | 13,700 | 1,666 | 8,480 | 7,987 | 25,0984 | - |
| 13 | LB Alung | Singkarak | 12,000 | 1,020 | 5,808 | 6,660 | 21,8760 | 0,00331 |
| 14 | LB Alung | Maninjau | 56,700 | 6,600 | 4,980 | 33,056 | 103,8744 | 0,01548 |
| 15 | Maninjau | Pdg Luar | 42,000 | 1,020 | 24,040 | 13,818 | 52,4580 | 0,01435 |
| 16 | Pdg Luar | Payakumbuh | 32,000 | 6,609 | 17,136 | 10,528 | 39,9680 | 0,01093 |
| 17 | Payakumbuh | Btg Agam | 15,000 | 4,950 | 13,056 | 9,955 | 34,6310 | 0,00007 |
| 18 | Payakumbuh | Koto Pnjang | 85,100 | 3,770 | 4,931 | 46,972 | 155,7330 | 0,02247 |
| 19 | Ombilin | Batusangkar | 32,610 | 2,230 | 35,061 | 10,042 | 40,6270 | 0,01095 |
| 20 | Batusangkar | Payakumbuh | 26,110 | 7,266 | 12,911 | 8,040 | 32,5280 | 0,00877 |
| 21 | Bengkinang | Grd Sakti | 46,800 | 2,775 | 18,860 | 28,407 | 83,9592 | 0,18650 |
| 22 | Grd Sakti | Duri Dumai | 117,00 | 13,800 | 49,140 | 65,403 | 205,5690 | 0,01531 |
| 23 | Grd Sakti | Tlk Lembu | 23,000 | 1,540 | 9,269 | 13,984 | 41,2620 | 0,00458 |
| 24 | Ombilin | Kiliranjao | 154,00 | 3,255 | 2,968 | 20,961 | 61,1655 | 0,01047 |

5.5. Hasil Penelitian

Seperti yang telah di uraikan, dalam studi stabilitas sistem tenaga listrik di Sumatera Barat Riau terdiri  dari beberapa tahap yang dimulai dengan  studi aliran daya, simulasi gangguan, analisis respon dari setiap pembangkit sebelum menggunakan Unified Power Flow Controller (UPFC) dan analisa  respon dari setiap pembangkit setelah menggunakan Unified Power Flow Controller (UPFC).  Seluruh perhitungan dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan perangkat komputer .

5.6.  Tanggapan Pembangkit Tenaga Listrik Saat Pelepasan Beban

Terjadinya perubahan beban tiba-tiba pada bus Indarung mengakibatkan sistem pembangkit tenaga listrik di Sumatera Barat Riau mengalami gangguan. Gangguan-ganguan yang terjadi diakibatkan oleh adanya pelepasan beban tersebut antara lain:  Perubahan sudut rotor, terjadinya osilasi tegangan, frekuensi dan penurunan daya elektrik pada masing-masing pembangkit tenaga listrik di Sumatera Barat Riau. Respon dari masing-masing pembangkit tersebut ditunjukkan pada gambar.  Tanggapan yang diamati yaitu berupa sudut rotor, tegangan dan daya elektrik yang terjadi pada saat pelepasan beban pada bus Indarung.

5.6.1. Tanggapan Pembangkit Singkarak

Tanggapan pembangkit Singkarak  saat terjadinya pelepasan beban pada bus Indarung ditunjukkan pada gambar 5.1, 5.2 dan 5.3 yang berupa tanggapan sudut rotor, tegangan dan daya elektrik.

5.6.1.1 Tanggapan Sudut Rotor

Tanggapan sudut rotor sebelum dan sesudah pemasangan UPFC ditunjukan pada gambar 5.1.

Dalam kasus ini pembangkit Singkarak difungsikan sebagai referensi dan tidak adanya perubahan atau penggeseran sudut rotor .

Gambar 5.1. Tanggapan sudut rotor pembangkit Singkarak sebelum dan sesudah menggunakan UPFC

5.6.1.2. Tanggapan Tegangan

Tanggapan tegangan sebelum dan sesudah pemasangan UPFC ditunjukan pada gambar 5.1.a dan 5.1.b.

Sebelum pemasangan Unified Power Flow Controller (UPFC) pada gambar 5.1.a menunjukan bahwa saat terjadinya perlepasan beban pada bus Indarung. Tegangan pada pembangkit Singkarak mengalami osilasi selama 14,322 detik dengan overshoot 0.0068 pu. Setelah pemasangan UPFC pada gambar 5.1.b menunjukan sistem tersebut  mengalami redaman waktu osilasi dari 14,322 detik (gambar 5.2.a) menjadi 6,076 detik (gambar 5.2.b), sehingga mengalami perbaikan sebesar 8,25 detik atau 57,57 %

Gambar 5.2. a Tanggapan tegangan pembangkit Singkarak sebelum menggunakan UPFC

Gambar 5.2. b. Tanggapan tegangan pembangkit Singkarak sesudah menggunakan UPFC

5.6.1.3. Tanggapan daya elektrik

Tanggapan daya elektrik untuk  sistem pembangkit Singkarak pada saat terjadinya  pelepasan beban pada bus Indarung ditunjukkan pada gambar 5.3.a dan 5.3.b.

Gambar 5.3. a. Tanggapan daya elektrik pembangkit Singkarak sebelum menggunakan UPFC

Gambar 5.3.b. Tanggapan daya elektrik pembangkit Singkarak sesudah menggunakan UPFC

Daya elektrik saat sebelum dan sesudah pemasangan UPFC pada sistem pembangkit Singkarak  (gambar 5.3.a dan 5.3.b) terjadi pelepasan beban pada bus Indarung mengalami penurunan dari 70.25 MW menjadi 70 MW yang berosilasi selama 9,4 detik. Namun waktu osilasi mengalami perbaikan dari 15,09 detik menjadi 9,4 detik atau mengalami perbaikan selama 5,69 detik atau 37,7 % setelah pemasangn UPFC.

5.6.2. Tanggapan Pembangkit Koto Panjang

Tanggapan pembangkit Koto Panjang saat terjadinya pelepasan beban pada bus Indarung ditunjukkan pada gambar 5.4, 5.5 dan 5.6 yang merupakan tanggapan sudut rotor, tegangan dan daya elektrik.

5.6.2.1 Tanggapan sudut rotor

Tanggapan sudut rotor sebelum dan sesudah pemasangan UPFC ditunjukkan pada gambar 5.4.a dan 5.4.b

Gambar 5.4.a. Tanggapan sudut rotor pembangkit Koto Panjang sebelum menggunakan UPFC

Dari pengamatan gambar 5.4.a. menunjukkan bahwa pada saat terjadinya pelepasan beban pada bus Indarung, pembangkit Koto Panjang mengalami pergeseran sudut rotor dari -3.950 menjadi -3.90 atau terjadi pergeseran sudut rotor sebesar 0.050 mengalami penurunan sebesar 1.27 % dengan overshoot 0.410. Lamanya osilasi sudut rotor saat terjadinya gangguan yaitu selama 17.904 detik.

Gambar 5.4.b Tanggapan sudut rotor pembangkit Koto Panjang

setelah menggunakan UPFC

Pembangkit tenaga listrik Koto Panjang setelah pemasangan UPFC pada gambar 5.4.b. memberikan redaman terhadap lamanya waktu osilasi. Dari pengamatan  gambar 5.4.a dan 5.4.b  waktu osilasi sudut rotor mengalami penurunan dari 17.904 detik menjadi 7,7 detik, sehingga mengalami perbaikan waktu osilasi selama 10,204 detik . Ini menunjukkan  pemasangan UPFC pada pembangkit Koto Panjang memberikan unjuk kerja sistem yang baik.

5.6.2.2. Tanggapan tegangan

Tanggapan tegangan sebelum dan sesudah pemasangan UPFC ditunjukkan pada gambar 5.5.a dan 5.5.b.

Sebelum pemasangan UPFC pada gambar 5.5.a menunjukkan saat terjadinya pelepasan beban pada bus Indarung, tegangan pada pembangkit Koto Panjang mengalami osilasi selama 16.88 detik dengan overshoot 0.068 pu. Namun hasil pengamatan  setelah pemasangan UPFC pada gambar 5.5.b menunjukkan sistem tersebut  mengalami peredaman waktu osilasi dari 16.88 detik (gambar 5.5.a) menjadi 4,372 detik atau 74 % (gambar 5.5.b), sehingga mengalami perbaikan sebesar 12,51 detik .

Gambar 5.5.a. Tanggapan teganganpembangkit Koto Panjang

sebelum menggunakan UPFC

Gambar 5.5.b Tanggapan tegangan pembangkit Koto Panjang

setelah menggunakan UPFC

5.6.2.3. Tanggapan daya elektrik

Tanggapan daya elektrik untuk  sistem pembangkit Koto Panjang saat terjadinya  pelepasan beban pada bus Indarung ditunjukkan pada gambar 5.6.a dan 5.6.b.

Daya elektrik pada sistem pembangkit Koto Panjang (gambar 5.6.a) saat terjadinya pelepasan beban pada bus Indarung tidak mengalami perubahan, daya yang diberikan adalah 200 MW dan berosilasi selama 11,126 detik. Namun setelah pemasangan UPFC  waktu osilasi mengalami perbaikan dari 11,126  detik menjadi 4,86 detik atau mengalami perbaikan selama 6,266 detik atau 56,32 % (gambar 5.6.b).

Gambar 5.6.a. Tanggapan daya elektrik pembangkit Koto Panjang sebelum menggunakan UPFC

Gambar 5.6.b Tanggapan daya elektrik pembangkit Koto Panjang

sesudah menggunakan UPFC

Dari hasil pengamatan  respon untuk setiap pembangkit tenaga listrik di Sumatera Barat - Riau, menunjukkan kinerja pembangkit-pembangkit  tersebut  saat ini sudah sangat baik  untuk menanggapi berbagai gangguan terutama saat pelepasan beban tiba-tiba pada bus Indarung. Namun penggunaan  Unified Power Flow Controller (UPFC) sebagai konpensasi masih sangat memungkinkan untuk mendapat  kinerja sistem yang lebih baik.

Dari hasil pembahasan menunjukkan  pergeseran sudut rotor pada sistem pembangkit tenaga listrik Sumatera Barat - Riau akibat pelepasan beban pada bus Indarung berkisar antara 0 – 0,0050.

Lamanya osilasi tegangan  pada saat pelepasan beban tersebut berkisar antara 4,372 – 9,4 detik sebelum penggunaan  UPFC dan setelah penggunaan UPFC osilasi tegangan berkurang berkisar antara 5,69 – 12,51 detik . Osilasi  tegangan yang terlama terjadi pada tanggapan tegangan pembangkit Koto Panjang sebesar 12,51 detik (sesudah menggunakan UPFC). Penurunan daya elektrik sebelum dan sesudah pemakaian Unified Power Flow Controller (UPFC) terjadi pada pembangkit Singkarak, sebesar 0,5 MW.

Gambar 5.7. Simulasi dengan pemasangan UPFC

6. KESIMPULAN DAN  SARAN

  - Kesimpulan

Dari hasil studi stabilitas sistem tenaga untuk sistem tenaga listrik di Sumatera Barat - Riau  dapat disimpulkan :

- Unjuk kerja dari setiap pembangkit tenaga listrik di Sumatera Barat - Riau terhadap pelepasan beban pada bus Indarung saat ini cukup baik, ditinjau dari  tanggapan sudut rotor, tegangan dan daya elektrik untuk generator pada pembangkit saat terjadinya pelepasan beban pada bus Indarung. Perubahan sudut rotor untuk dua pembangkit berkisar 00 –0,0050, dengan lamanya waktu osilasi tegangan berkisar antara 17.904 detik dan overshoot pembangkit referensi 0,0068 dan overshoot koto panjang 0,41

- Pemasangan unified power flow controller (UPFC)  sebagai kompensasi  pada sistem tenaga listrik  Sumatera Barat - Riau dapat memberikan kontribusi unjuk kerja sistem yang lebih baik dengan perbaikan waktu osilasi antara 37,7 % - 74 %.

  - Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka hal yang dapat disarankan untuk peneliti selanjutnya

- Kestabilan sistem  dipengaruhi oleh gangguan kecil seperti perubahan beban yang dinamis atau gangguan besar seperti hubung singkat. Berkaitan dengan itu  perlu adanya lanjutan untuk meninjau kembali respon dari pembangkit bila terjadinya hubung singkat pada sistem tenaga listrik Sumatera Barat - Riau.

- Perlu adanya  penelitian  tehadap penggunaan Unified Power Flow Controller (UPFC) terutama  dalam hal pensettingan nilai-nilai time konstan pada  UPFC agar mendapatkan hasil yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Despurwanto dan Soepriyanto, 2002, Penggunaan UPFC Dalam Menjaga Kestabilan Tegangan Sistem Interkoneksi Jawa-Bali, Proc. SSTE III, Power Sistem Kontrol, Volume IV, hal 41-46.

Irwanto M., 2002, Perbaikan Stabilitas Dinamis Sistem Tenaga Listrik Dengan Pemasangan UPFC Berbasis Stabilizer Pada Saluran Transmisi, UGM., Jogjakarta.

Kundur, P., 1993, Power System Stability and Control, pp 699-822, McGraw-Hill, Inc., Toronto, U.S.A.

Limyingcharoen, S., Annakkage, 2000, The Applications of Unified Power Flow Controllers in Improving Power System Stability, Research, University of Auckland.

Mihalic R. and Papic I., 2002, Power Transmisi Control Using Unified Power Flow Controller, Fakculty of Electrical Engineering, Slovenia.

Song, Y.H., and John A.T., 1999, Flexible ac Transmission Syatem (FACTS), pp. 398-403, Institut of Electrical Engineers, United Kingdom.

Toufan, M., and Annakkage, U.D., 1998, Simulation of the Unified Power Flow Controller Performance Using PSCAD/EMTD, Elestric Power System Research 46, pp.67-75.

Z unko, Papic, P.,  2002, Basic Cobtrol of Unified Power Flow Controller, University of LjubljanaErlangen, Germany.

# Text boxes

Electrical Power(MW) PLTA Singkarak

67.75

68

68.25

68.5

68.75

69

69.25

69.5

69.75

70

70.25

70.5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

Time in Seconds

Electrical Power(MW)

PLTA Singkarak

Electrical Power(MW)