SATUAN TIMBULAN, KOMPOSISI DAN KARAKTERISTIK

SAMPAH NON DOMESTIK KOTA BUKITTINGGI

Oleh:

Yenni Ruslinda, Shinta Indah

Nomor Kontrak : 001/SP2H/PP/D2PM/III/2007

# Abstrak

Data timbulan, komposisi, dan karakteristik sampah sangat diperlukan dalam merancang sistem pengelolaan persampahan. Untuk itu, dilakukan penelitian tentang timbulan, komposisi, dan karakteristik sampah non domestik di Kota Bukittinggi meliputi sampah komersil (pasar,toko, rumah makan, dan hotel), sampah institusi (kantor, sekolah, dan rumah sakit), sampah sapuan jalan, dan sampah industri keripik. Penentuan timbulan sampah non domestik dilakukan dengan cara penyebaran kuisioner dan pengambilan sampel sampah pada sumbernya berdasarkan metode SNI 19-3964-1994 yang dilakukan selama delapan hari berturut-turut pada musim kemarau dan musim hujan . Dari hasil penelitian diperoleh timbulan sampah non domestik Kota Bukittinggi sebesar 2,30 liter/org/hari dalam satuan volume atau 0,88 kg/org/hari dalam satuan berat. Komposisi sampah non domestik Kota Bukittinggi  didominasi oleh sampah organik sekitar 97% yang terdiri atas 54% sampah makanan, 15% kertas, 11% plastik, 0,5% tekstil, 0,4% karet, 15% sampah halaman, dan 0,07% kayu. Sedangkan sampah anorganik hanya 3% yang terdiri atas 0,6% kaca, 0,7% kaleng, 0,4% logam, dan 1,5% sampah lain-lain. Karakteristik fisik berupa faktor pemadatan sebesar 1,46 dan berat jenis 0,26 kg/l. Karakteristik kimia berupa proximate analysis diperoleh rata-rata kadar kelembapan 55%, kadar volatil 37% , dan kadar abu 8%. Berdasarkan musim, timbulan, komposisi, dan faktor pemadatan sampah non domestik pada musim kemarau tidak jauh berbeda dengan musim hujan. Sedangkan berat jenis,  kelembapan dan kadar abu lebih tinggi pada musim hujan dan sebaliknya kadar volatil lebih tinggi pada musim kemarau.