PENGGUNAAN SISTEM PEMANAS DALAM PENGEMBANGAN ALAT PENGUPAS KULIT ARI KACANG TANAH

Renny Eka Putri*), Andasuryani, Santosa, dan Riki Ricardo

Jurusan Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas

renny.ekaputri@yahoo.co.id

Proses pengupasan kulit ari kacang tanah yang biasa dilakukan oleh masyarakat dengan cara tradisional atau manual yaitu dengan menggunakan tangan. Sebelum dikupas, kacang tanah tersebut dipanaskan terlebih dahulu dibawah sinar matahari untuk mempermudah proses pengupasan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan rancang bangun alat pengupas kulit ari kacang tanah dengan menggunakan sistem pemanas, melakukan uji teknis alat dan menghitung biaya pokok alat. Hasil penelitian menunjukkan kapasitas kerja terbesar terdapat pada perlakuan pemanasan 20 menit mencapai 18,2 kg/jam, dan terkecil 11,8 kg/jam dengan perlakuan 5 menit. Sedangkan hasil pengupasan yang tertinggi terdapat pada perlakuan pemanasan 15 menit mencapai 63,3 % dari 100 % kacang tanah yang dimasukkan dan terkecil sebesar 52,0 % terdapat pada perlakuan pemanasan 25 menit. Besar biaya pokok untuk proses pengupasan dengan alat pengupas sebesar Rp.285,59/kg dan pengupasan manual Rp. 1.666/kg.

Kata kunci : alat pengupas, kacang tanah, kulit ari, sistem pemanas.

I.   PENDAHULUAN

Pengolahan kacang tanah (Arachis hypogeae L.) umumnya dilakukan dalam beberapa tahap. Salah satunya adalah pengupasan kulit ari biji kacang tanah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan rasa asli biji kacang tanah dan memudahkan meresapnya bumbu. Proses ini masih banyak dilakukan dengan cara tradisional, dari pemanasan sampai pengupasan, pemanasan kacang tanah dilakukan dibawah sinar matahari sedangkan pengupasan dilakukan dengan tenaga manusia. Dengan permasalahan tersebut telah dilakukan suatu rancangan dan pembuatan alat pengupas kulit ari kacang tanah yang dapat menggantikan kerja pengupasan dari penggunaan tangan menjadi pengupasan dengan mekanik.

Pada dasarnya alat pengupas kulit ari ini dapat menggantikan kerja manusia tetapi ada beberapa kekurangan yang terdapat  pada alat pengupasan tersebut yaitu tidak adanya pemanas kacang pada alat yang telah dibuat selain  itu alat tersebut lebih banyak penggunaanya untuk industri skala menengah   keatas yang padat modal dan sumber daya. Sedang industri-industri kecil mempunyai masalah keterbatasan modal dan sumberdaya. Hal ini menjadi dasar pemikiran diperlukannya alat-alat tepat guna untuk skala usaha kecil yang murah dan efisien. Dengan perkembangan ilmu dan teknologi, diperlukan suatu perubahan (penyesuaian) dan pengembangan khususnya dalam Teknologi Pertanian, sehingga selaras dengan perkembangan teknologi, sosial dan masyarakat. Untuk  penerapan  teknologi pertanian khususnya untuk produksi olahan kacang tanah, memerlukan waktu dan tenaga yang cukup besar mulai dari kegiatan perancangan,penetapan model teknologi yang digunakan, penyesuaian sistem yang sesuai dengan teknologi yang akan dirancang dan kebutuhan para konsumen.

Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu dirancang suatu alat yang dapat mempermudah pekerjaan dalam pemanasan dan pengupasan kulit ari  kacang tanah, dari perancangan pembuatan pemanasan dan pengupasan alat pengupas tersebut, dapat dilihat dari kapasitas kerja alat maupun efektifitas kerja alat, yang dapat menghemat waktu para pengusaha industri olahan kacang tanah, sehingga waktu yang tersisa dapat dimanfaatkan untuk pekerjaan lain. Rancangan alat tersebut sebagai unsur utamanya ialah menggunakan sistem  pemanas sebagai pengganti pemanasan yang awalnya menggunakan sinar matahari, karena pada prinsipnya tujuan pemanasan untuk menurunkan kadar air kacang tanah dan sikat pengupas sebagai pengganti pengupasan kulit ari kacang tanah yang awalnya menggunakan tangan. Dengan adanya alat pengupas kulit ari  kacang  tanah ini, maka pengusaha industri kecil kacang tanah dapat dengan mudah menghasilkan olahan kacang secara efektif. Apabila cara kerja dari alat tersebut sederhana dan dapat dengan mudah digunakan, maka dapat dimanfaatkan oleh berbagai industri  olahan kacang tanah. Dengan demikian, maka perlu dilakukan penelitian tentang penggunaan sistem pemanas dalam pengembangan alat pengupas kulit ari kacang tanah (Arachis hypogeae L.). Adapun tujuan dari pembuatan alat ini adalah sebagai berikut :

- Melakukan rancang bangun alat pengupas kulit ari kacang tanah dengan menggunakan sistem pemanas.

- Melakukan uji teknis alat pengupas kulit ari kacang tanah (Arachis hypogeae L.) dengan menggunakan sistem pemanas.

- Melakukan perhitungan biaya pokok alat pengupas kulit ari kacang tanah dengan menggunakan sistem pemanas.

II.  METODA PENELITIAN

Bahan-bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah: poros, pulley,  besi staal, besi plat dengan tebal 1,2 mm, belt, thermostat, sistem pemanas, serta kacang tanah sebagai komoditi yang akan diuji. Peralatan yang digunakan yaitu:  gergaji besi, bor besi, peralatan las,  meteran, gerinda, kunci pas, tang, dan berbagai peralatan bengkel lainnya untuk pembuatan alat pengupas kulit ari kacang tanah. Serta tacho meter  untuk mengukur frekuensi putar pada pulley driven dan driver.Tahap pengujian alat (uji teknis) dilakukan 3 kali perlakuan dengan panas pada 50oC dengan lama pemanasan dibuat beberapa perlakuan, yaitu pemansan 5 menit, 10 menit,15 menit, 20 menit, 25 menit dan 30 menit agar dihasilkan tingkat kadar air yang berbeda – beda. Masing-masing perlakuan dilakukan pengulangan 3 kali, kemudian dihitung nilai rata-rata dari setiap pengamatan.

Analisis Rancangan Fungsional

Alat ini terdiri dari 9 bagian utama yaitu:

- Rangka utama (frame) merupakan kerangka dasar dari alat ini yang berfungsi untuk mendukung dan sekaligus merupakan dudukan dari komponen-komponen yang lain, sehingga akan dibuat kokoh agar alat ini stabil.

- Box Pemanas

Box pemanas ini berfungsi untuk memanaskan kacang tanah sehingga kulit ari kacang tanah tersebut dapat dengan mudah terkelupas oleh sikat yang akan melanjutkan pengupasan.

- Sikat pengupas berfungsi untuk menguapas kulit ari kacang tanah menjadi kacang tojin sehingga pada proses pengupasan ini diharapkan akan semakin cepat. Dengan tergeseknya antara kacang dengan sikat yang telah diletakkan di alat yang diangkut melalui silinder pengangkut / ulier.

- Ulier berfungsi untuk memutar dan mengangkut kacang dari hopper ke sikat – sikat yang ada pada alat pengupas kulit ari kacang tanah serta sebagai pentransmisian daya dari motor bakar.

- Pully

Pully berfungsi sebagai tempat kedudukan ulier, memperlancar putaran poros, menahan gaya-gaya yang terjadi akibat pembebanan ulier  pada silinder pengangkut.

6.	Transmisi daya berfungsi sebagai penyalur tenaga, pada alat ini sistem transmisi yang akan digunakan pulley dan belt, dan belt yang akan digunakan ialah tipe V-belt. Daya yang berasal dari motor bakar diteruskan pada pulley driver yang kemudian akan diteruskan melalui belt menuju pulley driven yang yang akan  memutar poros sehingga dapat menggerakkan silinder.

7. Pengumpan (hopper) selain berfungsi untuk bak pengumpan hopper juga berfungsi untuk mencegah hasil parutan tersebar kemana- mana.

8. Corong pengeluaran berfungsi untuk menyalurkan hasil kulit kacang tanah dengan kacang tojin  keluar.

9. Motor bakar bensin merupakan sumber tenaga untuk menggerakkan silinder dengan transmisi pulley dan belt.

10. Blower ( Kipas ) berfungsi untuk menghembuskan kulit ari kacang tanah yang telah terkelupas, sehingga kacang dan kulit ari tersebut dapat terpisah.

Pengamatan

Pengujian alat dilakukan untuk mengetahui efektifitas pengupasan, kapasitas pengupasan, efesiensi pengupasan, kadar air optimum agar prosentasi kacang tanah yang pecah dapat berkurang dengan tetap memperhatikan sifat fisik kacang tanah dan beban kerja. Pengujian ini dilakukan dengan cara mengumpankan kacang tanah yang telah terkelupas kulit luarnya sebanyak 1000 gram yang sebelumnya telah mengalami pemanasan. Lama waktu pemanasan  5, 10, 15, 20, 25, 30 menit pada suhu 50oC.

- Kondisi Bahan

Pengamatan ini dilakukan dengan cara menghitung dimensi dari kacang tanah yang akan dikupas , meliputi, panjang, diameter, tebal, dan kadar air sebelum dan sesudah pengupasan.

- Efektifitas Pengupasan

Nilai efektifitas pengupasan tertinggi akan didapat berdasarkan kadar air yang optimum. Efektifitas alat dihitung dengan persamaan sebagai berikut :

η   = Bt – Btp  x  100%

Bt

Keterangan :

η 	: efektifitas pengupasan

Bt 	: berat kacang tanah yang akan dikupas (gram)

Btp 	: berat kacang tanah yang tidak terkupas (gram)

- Kapasitas Pengupasan

Kapasitas pengupasan kacang tanah adalah berat kacang tanah hasil pengupasan per satuan waktu, yang dinyatakan dalam kg/menit. Berat kacang yang akan digunakan pada tiap-tiap ulangan pada penelitian ini seberat 2 kg. Besarnya kapasitas pemarutan dapat dicari dengan persamaan :

Kp = Bb/ t

dengan :

Kp   =  Kapasitas kerja alat pengupasan ( kg/menit )

Bb   =  Banyaknya kacang yang di kupas ( kg )

t     =  Waktu yang diperlukan untuk pengupasan ( menit)

- Kadar Air Optimum

Kadar air optimum ditentukan dari kadar air yang menghasilkan kacang tanah dengan persentase kacang terkupas terbanyak dan memiliki persentase kacang pecah rendah.

- Frekuensi Putar

Frekuensi putar yaitu banyaknya putaran silinder per menit untuk mengupas bahan yang diumpankan. Rpm yang akan diukur yaitu rpm motor penggerak dan rpm poros,pengukuran dilakukan saat Putaran tanpa beban (kosong) dan pada saat bekerja. Frekuensi putar dapat diukur dengan menggunakan tachometer.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Alat ini dirancang untuk dapat mengupas kulit ari kacang tanah dengan sempurna. Kacang tanah yang dikupas tidak pecah, tidak berubah warna dan rasa. Alat ini terdiri dari 9 bagian utama yaitu : 1) rangka utama (frame), 2) box pemanas, 3) sikat pengupas, 4) ulier, 5) pully, 6) transmisi daya, 7)  corong pengeluaran, 8) motor bakar bensin dan 9) blower ( kipas ). Alat pengupas kacang dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Alat pengupas kulit ari kacang tanah

Mekanisme kerja alat pengupas kuli ari kacang

Kacang dimasukkan dalam box pemanas melalui hopper untuk dipanaskan sehingga kulit ari kacang tanah tersebut dapat dengan mudah terkelupas oleh sikat yang akan melanjutkan pengupasan. Kemudian kacang di bawa oleh ulier ke sikat – sikat yang ada pada alat pengupas kulit ari kacang tanah. Sikat  pengupas berfungsi untuk menguapas kulit ari kacang tanah sehingga pada proses pengupasan ini diharapkan akan semakin cepat. Dengan tergeseknya antara kacang dengan sikat yang telah diletakkan di alat yang diangkut melalui silinder pengangkut / ulier. Kacang yang telah terkupas keluar ke corong pengeluaran. Blower ( Kipas ) berfungsi untuk menghembuskan kulit ari kacang tanah yang telah terkelupas, sehingga kacang dan kulit ari tersebut dapat terpisah.

- Kondisi Bahan

Biji kacang tanah yang akan dibuat kacang olahan mempunyai penampang luar yang mulus berwarna putih, padat dan tidak terbelah. Pengamatan dilakukan dengan cara menghitung dimensi dari kacang tanah yang akan dikupas , meliputi, panjang, diameter dan tebal kulit ari.

Tabel 1. Dimensi biji kacang tanah

| Ulangan | Panjang (mm) | Diameter ( mm) | Tebal kulit ari (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14.60 | 8.35 | 0.12 |
| 2 | 15.35 | 7.26 | 0.12 |
| 3 | 12.42 | 7.35 | 0.11 |
| 4 | 13.07 | 7.30 | 0.12 |
| 5 | 13.20 | 8.20 | 0.12 |
| Rata – rata | 13.72 | 7.69 | 0.12 |

- Pemanasan kacang tanah

Biji kacang tanah dilindungi oleh dua lapisan, yaitu lapisan luar berupa kulit keras dan lapisan dalam berupa kulit ari. Kulit ari dari kacang tanah bermacam – macam warnanya, yaitu merah, ungu, putih dan kesumba. Kulit ari ini melekat kuat pada biji, mempunyai tebal rata – rata 0.12 mm. Untuk mengupas kulit ari, diperlukan perlakuan panas terlebih dulu. Pada kadar air yang lebih rendah ikatan kulit ari terhadap biji kacang tanah semakin rendah dan mudah terkupas.

Tujuan perlakuan panas adalah untuk menurunkan kadar air dari kacang tanah. Pada saat dipanen, kadar air biji kacang tanah antara 35 % - 50 % basis basah. Banyak cara untuk menurunkan kadar air kacang tanah, untuk industri rumah tangga biasanya dengan dijemur dibawah sinar matahari, untuk produksi skala industri sudah dilakukan dengan pengering buatan, dengan menghembuskan udara panas pada suatu ruang tertentu untuk menguapkan air yang terkandung dalam biji kacang tanah. Selain itu bisa juga dengan direndam di air panas atau dipanaskan (digoreng tanpa minyak).

Dalam penelitian ini, biji kacang tanah yang akan dukupas diturunkan kadar airnya dengan cara dipanaskan. Berat kacang tanah dan lamanya waktu pemanasan mempengaruhi kecepatan penurunan kadar air kacang tanah. Berat kacang tanah setiap pemanasan 1000 gram dengan lamanya waktu sangrai berbeda – beda. Untuk pengujian alat ini, waktu sangrai yang digunakan 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, 25 menit dan 30 menit. Hal ini dilakukan untuk membedakan kadar air kacang tanah dan mencari kadar air optimum pengupasan. Pemanas yang dilakukan dengan box pemanas yang telah dilengkapi dengan heater sehingga suhu dapat stabil pada suhu 50oC.

Perlakuan pertama, kacang tanah dipanaskan selama 5 menit. Berat kacang tanah yang dipanaskan 1000 gram. Dari pemanasan tersebut, warna biji kacang tanah tidak berubah. Kulit ari sudah lebih mudah dikupas dengan tangan, walaupun masih dibutuhkan sedikit tekanan. Jika biji kacang tanah sudah dapat dikupas dengan tangan, maka alat ini pun dapat mengupasnya. Perlakuan kedua, kacang tanah dipanaskan selama 10 menit dengan berat 1000 gram. Dari hasil pemanasan, warna kacang tanah tetap tidak berubah dan kulit ari lebih mudah dikupas dibandingkan dengan pemanasan 5 menit. Tetapi kondisi fisik kacang tanah lebih mudah pecah dibanding dengan pemanasan sebelumnya.

Perlakuan ketiga, kacang tanah dipanaskan selama 15 menit dengan berat 1000 gram. Warna kacang tanah juga tidak berubah dan kacang tanah sangat mudah dikupas dibanding dengan 2 perlakuan sebelumnya. Tetapi kacang tanah lebih mudah pecah, hal ini disebabkan kadar air yang rendah sehingga celah pada kedua keping lembaga merenggang. Perlakuan ke empat, ke lima dan ke enam kacang tanah dipanaskan selama 20 menit, 25 dan 30 menit dengan berat masing-masing 1000 gram. Dari hasil pemanasan biji kacang tanah tidak berubah warna dan sangat mudah dikupas dibanding perlakuan sebelumnya, namun tingkat pecahnya semakin tinggi.

Menurut BSN (Badan Standardisasi Nasional) dalam SNI nomor 01 – 3921 – 1995, produk kacang tanah siap olah harus memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Standar mutu fisik biji kacang tanah diklasifikasikan dalam 3 kelas dan dibedakan atas kandungan kadar air, butir rusak, butir belah (pecah), butir warna lain, butir keriput, kotoran dan diameter biji. Dari ke-empat perlakuan tersebut, kulit ari biji kacang tanah semakin mudah dikupas pada kadar air yang rendah, namun tingkat pecah keping lembaga kacang semakin tinggi seiring lamanya waktu pemanasan.

Tabel 2. Spesifikasi mutu kacang tanah

- Kadar Air Kacang Tanah

Kadar air optimum berkaitan dengan tingkat kadar air kacang tanah yang menghasilkan persentase pengupasan terbesar dan persentase kacang tanah terkupas utuh. Kadar air awal kacang tanah sebesar 8% diturunkan berdasarkan lamanya waktu pemanasan  yaitu, 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, 25 menit dan 30 menit. Kadar air kacang tanah yang dipanaskan 5 menit sebesar 7,41%, 10 menit 7,11 %, 15 menit 7,06 %, 20 menit sebesar 7,04 %. 25 menit sebesar 6,87 % dan 30 menit sebesar 6,60 %.

Lamanya waktu pemanasan berbanding terbalik dengan tingkat kadar air kacang tanah, semakin lama dipanaskan semakin kecil kadar air yang dihasilkan. Dari hasil pemanasan, semakin rendah kadar air kacang tanah semakin mudah kulit ari lepas, namun semakin mudah keping lembaga kacang terbelah (pecah). Berdasarkan SNI tentang standar mutu kacang tanah di pasaran, maka dapat dicari kadar air optimum dengan melihat hasil kupasan alat pada tiap kadar air. Hasil pengupasan tiap perlakuan yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 3. 	Dari Gambar 2 dapat dilihat jumlah terkupas maksimum didapat pada perlakuan pemanasan 15 menit dengan total terkupas 63,3%. Dari grafik tersebut, tingkat pecah kacang tanah semakin besar, seiring lamanya waktu pemanasan.

Tabel 3. Hasil pengupasan tiap perlakuan

| Perlakuan | Total Terkupas (%) | Tidak terkupas (%) | Sisa Pengupasan (Kulit ari dan butiran kacang halus) (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pemanasan 5 menit | 53,17 | 34,60 | 12,23 |
| Pemanasan 10 menit | 53,50 | 36,67 | 9,83 |
| Pemanasan 15 menit | 63,33 | 30,00 | 6,67 |
| Pemanasan 20 menit | 56,50 | 39,33 | 4,17 |
| Pemanasan 25 menit | 52,00 | 44,33 | 3,67 |
| Pemanasan 30 menit | 53,83 | 41,33 | 4,83 |

Gambar 2. Persentase hasil pengupasan

- EFEKTIFITAS

Efektifitas merupakan nilai perbandingan antara selisih berat kacang tanah yang akan dikupas dengan yang tidak terkupas terhadap berat kacang tanah yang tidak terkupas. Efektifitas berkaitan dengan tujuan mendasar dibuatnya alat ini yaitu, untuk mengupas kulit ari kacang tanah, atau persentase kacang tanah terkupas total. Pada tiap kadar air yang berbeda, mempunyai efektifitas yang berbeda, semakin rendah kadar air kacang tanah, semakin tinggi efektifitasnya (persentase kacang terkupas). Hal ini berkaitan dengan sifat fisik kulit ari kacang tanah. Hasil pengujian pengupasan dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 3. Nilai efektifitas pengupasan kacang tanah

Dari grafik tersebut, terlihat bahwa efektifitas pengupasan semakin naik seiring penurunan kadar air kacang tanah, dan setelah perlakuan 15 menit efektifitas menurun lagi. Persentase rata – rata pengupasan terendah 53,17% pada perlakuan pemanasan 5 menit dengan kadar air 7,41%. Sedangkan pada pemanasan 15 menit persentase pengupasan maksimum dicapai sebesar 63,33%, hal ini disebabkan kondisi suhu biji kacang tanah saat dikupas. Biji kacang tanah sudah mulai rendah (dingin), sedangkan pada kadar air sebelumnya kondisi biji masih dalam keadaan panas, sehingga kulit ari lebih mudah terkupas. Efektifitas alat ini jug dipengaruhi oleh berat kacang tanah yang akan dikupas. Dari percobaan jika kacang yang akan dikupas sedikit, persentase terkupas lebih rendah dibandingkan dalam jumlah besar, karena gesekan antar kacang itu sendiri membantu terkupasnya kulit ari.

5. KAPASITAS PENGUPASAN

Kapasitas pengupasan merupakan perbandingan antara berat kacang tanah yang akan dikupas (berat awal) dengan waktu pengupasan. Waktu pengupasan dihitung dari mulai kacang tanah keluar dari hopper sampai dengan kacang tanah dalam hopper habis. Kapasitas pengupasan dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4.  Kapasitas pengupasan kacang tanah

Kapasitas pengupasan berbeda–beda pada tiap kadar air berbeda. Pada perlakuan pemanasan 5 menit lebih kecil dibandingkan kadar air yang lebih rendah, namun pada pemanasan 10 menit. kapasitas pengupasan lebih rendah dibandingkan dengan kadar air sebelumnya ( lebih besar ). Hal ini berkaitan dengan kacang tanah yang pecah, pada kadar air ini persentase kacang tanah belah lebih besar, biji kacang tanah belah lebih lambat keluar dari sabuk penggesek, sehingga menghalangi kacang tanah sebelumnya.

- FREKUENSI PUTAR (RPM)

Frekuensi putar yaitu banyaknya putaran silinder per menit untuk mengupas bahan yang diumpankan. Rpm yang akan diukur yaitu rpm motor penggerak dan rpm poros,pengukuran dilakukan saat Putaran tanpa beban (kosong) dan pada saat bekerja. Frekuensi putar diukur dengan menggunakan tachometer, putaran skrew sebalum ada bahan adalah 28,1 rpm, sedangkan ketika kacang tanah dikupas kulit arinya kadar air menurun menjadi 26-27rpm. Hal ini disebabkan kacang tanah menghambat jalannya srew dan terjadi proses pembebanan didalam screw.

6. ANALISA BIAYA POKOK PENGUPASAN KULIT ARI

Analisis ekonomi dilakukan untuk menghitung biaya pokok pengupasan. Biaya pokok ditentukan dari biaya tetap dan biaya tidak tetap.  Biaya tetap terdiri dari: biaya penyusutan, dan biaya bunga modal, biaya bunga modal dengan asumsi tingkat suku bunga bank adalah 6,5%/tahun, sedangkan biaya tidak tetap meliputi biaya pemeliharaan, listrik  dan upah  tenaga kerja. Besarnya biaya pokok untuk proses pengupasan dengan alat pengupas Rp 285,59 kg, jika dibandingkan dengan biaya pokok pengupasan secara manual terdapat perbedaaan yang substansi yaitu pada pengupasan manual didapatkan harga Rp 1666/kg sedangkan dengan menggunakan alat sebesar Rp 285,59/kg.

IV. KESIMPULAN

Alat pengupas kulit ari dengan sistem pemanas yang berfungsi untuk memanaskan dan mengupas kulit ari kacang tanah sehingga kacang tanah dapat terkupas. Hasil pengujian alat pengupas kulit ari kacang tanah dapat dilihat dari kapasitas alat dan hasil terkupas. Kapasitas alat  tertinggi diperoleh pada perlakuan panas 20 menit  sebesar 18,2 kg/jam dan terkecil pada waktu 5 menit sebesar 11,8 kg/jam. Kapasitas kerja alat lebih tinggi dibandingkan dengan kapasitas manual, kapasitas manual 1,5 kg/jam. Kapasitas kerja alat dipengaruhi oleh kecepatan frekuensi putar pengangkutan. Persentasi hasil kacang terkupas terbanyak terdapat pada pemanasan 15 menit  dengan 63,3 %, persentasi hasil kacang terkupas terendah terdapat pada pemanas 25 menit dengan persentasi 52 %. Perbandingan hasil kupasan kacang dengan  menggunakan alat pengupas ini lebih efektif dibandingkan dengan hasil kupasan menggunakan manual. Besarnya biaya pokok untuk proses pengupasan dengan alat pengupas yang dibuat Rp 285,59/kg, jika dibandingkan dengan biaya pokok pengupasan secara manual terdapat perbedaaan yang substansi yaitu pada pengupasan manual didapatkan harga Rp 1666/kg sedangkan dengan menggunakan alat sebesar  Rp 285,59/kg. Biaya pokok alat pengupas ari yang dibuat lebih murah dibandingkan dengan biaya pokok menggunakan pengupasan manual.

DAFTAR PUSTAKA

Haryoto. 1995. Pengupas Kacang Tanah. Yogyakarta. Kanisius

Kartasapoetra. 1994. Teknologi Penanganan Pasca Panen. Jakarta. Rineka Cipta.

Purwadaria, Hadi Karya. 1989. Teknologi Penanganan Pasca Panen Kacang Tanah. DEPTAN-FAO, UNDP Development and Utilization of Post Harvest Tools and Equipment. Bogor.

Supriyatno, 2007. Modifikasi dan Uji Performansi Mekanisme Alat Pengupas Kulit Ari Kacang Tanah ( arachis hypogaea L). Semi Mekanis Tipe Belt. Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor. Bogor

Rukmana, Rahmat. 1998. Kacang Tanah. Yogyakarta. Kanisius.

# Footnotes

Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional Teknik Pertanian dan Pameran Alsintan 2015, Palembang 24-26 November 2015