PENGOLAHAN LIMBAH CAIR DENGAN TUMBUHAN

SCIRPUS GROSSUS L.f1)

W ASTEW A TER TREATMENT USING SCIRPUS GROSSUS L.f.

Oleh :

Puti Sri Komala, Budhi Primasar

Nontrak Nomor : 018/SPPP/PP/DP3M/IV/2005

Abstrak

Konstruksi lahan basah (constructed wetland) adalah salah satu altematif sistem pengolahan limbah cair secara alami mengunakan tumbuhan. Penelitian dilakukan dalam skala laboratorium dengan menggunakan limbah cair industri karet clan hotel dengan tumbuhan Mensiang (Scirpus grossus L. f). Parameter pencemar yang dianalisis sesuai dengan Kep MENLH tentang baku mutu limbah cair industri karet clan hotel (BOD, COD, TSS, Nitrogen dan pH) serta Amoniak total untuk limbah cair karet. Dalam penelitian dilakukan variasi laju pembebanan hidrolis (HLR) yaitu 100 l/m2.hari dan 200 l/m2.hari da konsentrasi COD 275 mg/I dan 490 mg/I. Sistem pengolahan limbah ini memberikan efisiensi penyisihan yang relatif tinggi terhadap pencemar yaitu BOD5 sebesar 82-98%, COD 87-97%, TSS 78-92% dan nitrogen total 90-93% serta amoniak total 87-91 %. Secara keseluruhan tingkat penyisihan parameter pencemar pada limbah cair industri karet kecuali nitrogen total lebih tinggi dibandingkan tingkat penyisihan pada limbah cair hotel. Pada pengolahan kedua limbah cair, kenaikan konsentrasi influen (COD) clan HLR mengakibatkan tingkat penyisihan pencemar berkurang, kecuali nitrogen total. HLR clan konsentrasi COD influen optimum adalah pada HLR clan COD rendah yaitu 100 l/m2.hari dan 215-275 mg/I.