STUDI TIMBULAN DAN KOMPOSISI SAMPAH

KOTA LUBUKSIKAPING

STUDY OF SOLID WASTE GENERATION AND  COMPOSITION

IN LUBUKSIKAPING CITY

Denny Helard, Puti Sri Komala, Susilawati

No. Kontrak : 089/J.16/PL/DIPA/IV/2005.

ABSTRAK

Dalam merancang sistem pengelolaan persampahan diperlukan data-data dasar seperti data timbulan dan komposisi sampah. Selain untuk perancangan juga diperlukan untuk evaluasi dan pengembangan sistem pengelolaan persampahan yang telah ada. Untuk keperluan tersebut, di Kota Lubuksikaping juga dilakukan penelitian untuk menentukan timbulan dan komposisi sampah yang berasal dari perumahan dan nonperumahan yang mengacu pada SK SNI-19-3964-1994. timbulan Kota Lubuksikaping tahun 2004 didaptkan sebesar 2,69 l/o/h. Komposisi sampah yang dominan yaitu organik (82,03% yang terdiri atas 41,40% sampah makanan, 17,20% kertas, 15,72% plastik, 4,52% karet, 2,4% kayu/halaman,) sedangkan sisanya adalah sampah anorganik  yaitu 17,97% yang terdiri atas 5,28% logam, 5,73% kaca/gelas, 2,44% lain-lain.