###### RINGKASAN DAN SUMMARY

###### Ringkasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi gas CO, NO2 dan SO2 yang dilepaskan dari beberapa kendaraan roda empat saat kecepatan 0, 20, 40, 60, 80 km/jam. Melalui pengukuran menggunakan alat impinger yang menyerap gas CO, NO2 dan SO2 dari knalpot kendaraan-kendaraan sampel.

Dalam penelitian tentang hubungan kecepatan kedaraan terhadap emisi ini, kendaraan yang akan digunakan adalah jenis kendaran yang banyak terdapat di Kota Padang dan mudah utuk didapatkan. Hal ini dapat dilihat dari Dinas Lalu Lintas da Angkutan Jalan Raya (DLLAJR). Jenis kendaraan bermotor yang diamati adalah kendaraan bermotor dengan bahan bakar bensin dan kendaraan bermotor dengan bahan bakar solar. Kendaraan yang dipergunakan juga memperhitungkan tahun pembuatan kendaraan dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2005. Kendaraan-kendaraan sampel adalah kendaraan bensin dan solar yang diproduksi pada rentang tahun 1991–1995, 1996–2000, dan 2001–2005.

Dalam pengambilan sampel gas CO, NO2 dan SO2, kendaraan dijalankan di jalan raya dengan peralatan sampling ditempatkan dalam kendaraan. Knalpot kendaraan dihubungkan dengan peralatan sampling dengan menggunakan slang penghubung sehingga emisi yang dikeluarkan knalpot kendaraan dapat dibaca oleh peralatan sampling. Pada tiap kecepatan yang ditetapkan, ditentukan emisi gas CO, NO2 dan SO2 yang dikeluarkan oleh kendaraan tersebut.

Dari penelitian terhadap gas CO,  secara umum didapatkan bahwa kecenderungan yang muncul adalah semakin cepat laju kendaraan maka gas CO yang dilepaskan akan semakin besar. Hasil pengukuran konsentrasi CO pada mesin bensin: kendaraan tahun 1991-1995 adalah 193,327; 132,386; 428,072; 184,099; 189,265 µg/m3. Kendaraan tahun 1996-2000 adalah 129,560; 13,878; 240,956; 264,915; 416,629 µg/m3. Kendaraan tahun 2000- 2005 adalah 181,200; 61,605; 74,447; 91,700; 108,025 µg/m3. Hasil pengukuran konsentrasi CO pada mesin solar: kendaraan tahun 1991-1995 adalah 114,789; 343,333; 464,024; 682,882; 622,757 µg/m3. Kendaraan tahun 1996-2000 adalah 114,938; 160,090; 56,336; 49,527; 190,437 µg/m3. Kendaraan tahun 2000- 2005 adalah 14,540; 27,979; 24,756; 27,267; 58,524 µg/m3.

Dari penelitian terhadap NO2 diketahui bahwa konsentrasi gas NO2 yang dihasilkan akan meningkat seiring bertambahnya kecepatan kendaraan. Dari variasi kecepatan kendaraan ini diketahui konsentrasi NO2  terendah yang dihasilkan adalah 2,894 μg/m3 dan konsentrasi tertinggi mencapai 133,736 μg/m3. Saat mobil dalam keadaan idle telah dihasilkan NO2 dengan konsentrasi rendah. Saat mobil bergerak dengan kecepatan rendah (20 km/jam) terjadi sedikit peningkatan konsentrasi NO2. Peningkatan konsentrasi gas NO2  yang signifikan terjadi pada saat mobil melaju dengan kecepatan sedang (40-60 km/jam) kekecepatan tinggi (80 km/jam).

Hasil pengukuran konsentrasi SO2 pada mesin diesel: kendaraan tahun 1991-1995 adalah 0,528; 2,510; 7,050; 11,099; 33,248 µg/m3. Kendaraan tahun 1996-2000 adalah 1,194; 8,742; 13,614; 19,388; 26,586 µg/m3. Kendaraan tahun 2000- 2005 adalah 0,013; 0,0532; 3,527; 13,752; 22,117 µg/m3. Sedangkan untuk kendaraan mesin bensin, konsentrasi SO2 tidak terdeteksi, karena sangat kecil. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa konsentrasi SO2 pada emisi kendaraan meningkat seiring bertambahnya kecepatan kendaraan. Dan hubungan konsentrasi SO2 dengan kecepatan kendaraan adalah hubungan linear.

###### Summary

Aim of this research is to know gas concentration of CO, NO2 and of SO2 emitted from some vehicle of wheel four with speed 0, 20, 40, 60, 80 km/hour. Measurement of concentration use impinger which absorbent gas of CO, NO2 and of SO2 of knalpot vehicles of sample

In this research, it is used vehicles that are easy to obtain. It can be seen in Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (DLLAJR). Type motor vehicles used are motor vehicle with gasoline fuel and motor vehicle with diesel fuel. The vehicles used vehicles that are made in 1990 up to 2005,  namely Vehicles of produced diesel fuel and gasoline [at] spanning year 1991-1995, 1996-2000, and 2001-2005.

In sampling gas, vehicle run in the roadway with equipments of sampling placed in vehicle. Vehicle Knalpot is link to attribute of sampling equipments using link hose so that emission from vehicle knalpot can be read by sampling equipments. It is determined gas emission of CO, NO2 and of SO2 from knalpot of vehicle at every specified speed.

The research of gas CO, show that the CO concentration will be increase if the vehicle speed is increased. Result of measurement of concentration of CO of gasoline engine: vehicle of year 1991-1995 are 193,327; 132,386; 428,072; 184,099; 189,265 µ g / m3. Vehicle of year 1996-2000 are 129,560; 13,878; 240,956; 264,915; 416,629 µ g / m3. Vehicle of year 2000- 2005 are 181,200; 61,605; 74,447; 91,700; 108,025 µ g / m3. Result of measurement of concentration of CO of diesel fuel machine: vehicle of year 1991-1995 are 114,789; 343,333; 464,024; 682,882; 622,757 µ g / m3. Vehicle of year 1996-2000 are 114,938; 160,090; 56,336; 49,527; 190,437 µ g / m3. Vehicle of year 2000- 2005 are 14,540; 27,979; 24,756; 27,267; 58,524 µ g / m3.

Research of NO2 show that gas concentration of NO2 will increase if speed of vehicle is increased. The lowest concentration  of NO2 is 2,894 μg/m3 and the highest consentrasion  achieve 133,736 μg/m3. The low concentration of NO2 have been detected when vehicle in idle condition. When vehicle in 20 km/h speed, the concentration will increase and will increase significantly in high speed (80 km/h).

The measurement of concentration of SO2 of diesel engine: vehicle of year 1991-1995 are 0,528; 2,510; 7,050; 11,099; 33,248 µg/m3. Vehicle of year 1996-2000 are 1,194; 8,742; 13,614; 19,388; 26,586 µg/m3. Vehicle of year 2000- 2005 are 0,013; 0, 0532; 3,527; 13,752; 22,117 µg/m3. While for the vehicle of gasoline engine, concentration of SO2 is not detected, because the concentration is very low. Results of measurement indicate that concentration of SO2 is increase if the speed of vehicle is increased. The concentration of SO2 have linier link with speed of vehicle.