RINGKASAN PENELITIAN

DOSEN MUDA

VARIASI INTRA-MUSIMAN DARI DISTRIBUSI VERTIKAL BUTIRAN HUJAN DI KOTO TABANG, SUMATERA BARAT

Oleh:

Marzuki, M.Sc.Eng (Ketua Peneliti)

DIBIAYAI OLEH DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

SESUAI DENGAN SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PENELITIAN NOMOR: 001/SP2H/PP/DP2M/III/2007

TANGGAL 29 MARET 2007

JURUSAN FISIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS ANDALAS

OKTOBER 2007

HALAMAN PENGESAHAN RINGKASAN PENELITIAN

DOSEN MUDA/KAJIAN W ANITA

1. Judul Penelitian	: Variasi intra-musiman dari distribusi vertikal butiran hujan di koto tabang, sumatera barat

2. Bidang Ilmu Penelitian	: MIPA

3. Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap dan Gelar	: Marzuki, MScEng

b. Jenis Kelamin	: Laki-Laki

c. Golongan Pangkat dan NIP	: III a/ 132 299 806

d. Jabatan Fungsional	: Asisten Ahli-

e. Fakultas/Jurusan		: MIPA/Fisika

4. Jumlah Tim Peneliti	: 1 orang

5. Lokasi Penelitian	: Koto Tabang, Sumatera Barat, Indonesia dan Jurusan Fisika Universitas Andalas

6. Bila penelitian ini merupakan kerjasama kelembagaan

a. Nama Institusi	: RSL Laboratory, Shimane University

b. Alamat	: 1060 Nishikawatsu, Matsue 690-8504 Japan

7. Waktu Penelitian	: 10 Bulan

8. Biaya	: Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta)

Mengetahui:						Padang, Oktober 2007

Dekan FMIPA						Ketua Peneliti,

Universitas Andalas

(Dr. H. Ardinis  Arbain)					(Marzuki, M.Sc.Eng)

NIP. 130 936 664					NIP. 132 299 806

Menyetujui,

Ketua Lembaga Penelitian

Universitas Andalas

(Dr. Ir Syafrimen Yasin, M.S., M.Sc)

NIP. 131 647299

VARIASI INTRA-MUSIMAN DARI DISTRIBUSI VERTIKAL BUTIRAN HUJAN

DI KOTO TABANG, SUMATERA BARAT

Akurasi pengukuran dari distribusi butiran hujan yang dalam usulan penelitian ini disebut drop size distribution dan dari sekarang akan kita singakat dengan DSD sangat penting dalam kajian mikrofisika awan dan untuk perbaikan akurasi perhitungan radar terhadap intensitas curah hujan. Akurasi pengukuran curah hujan yang dalam hal ini kita istilahkan rainfall melalui pengukuran radar tergantung dari pengetahuan akan DSD. Selain itu, pengetahuan akan DSD juga penting dalam bidang telekomunikasi karena penggunaan frekuensi tinggi akan sangat sensitif terhadap hujan. Di daerah ekuator, variasi musiman dari hujan kurang begitu jelas jika dibandingkan dengan yang terjadi di lintang tengah dan subtropis. Sebaliknya variasi yang lebih pendek yang pada judul ini diistilahkan dengan intra-musiman (intraseasonal) lebih jelas teramati. Kondisi inilah yang menyebabkan cuaca di daerah tropis tidaklah terprediksi sebagaimana halnya dengan di daerah lintang tengah. Di dalam penelitian ini pengaruh variasi intra-musiman (intraseasonal variation) terhadap struktur vertikal dari DSD akan dipelajari dengan memanfaatkan data hujan yang diamati oleh Equatorial Atmosphere Radar (EAR), L-band Boundary Layer Radar (BLR) dan 2D video disdrometer (2DVD di Koto Tabang dekat Bukittinggi, Sumatera Barat, Indonesia (0.20oS, 100.32oE, 865 m di atas permukaan laut) selama periode pengamtan 10 April  –  09 Mei 2004. .

Hujan yang terjadi dibagi atas empat tipe yaitu; stratifrom, mixed stratiform/convective, deep convective dan shallow convective) dengan menggunakan metode William. Dari penelitian ini ditemukan bahwa hujan di KT dimodulasi secara kuat oleh ISV. Analisa juga memperlihatkan bahwa selama periode tidak aktif ISV, hujan didominasi oleh deep convective, sebaliknya hujan stratiform dan shallow convective dominan terjadi selama periode aktif ISV. Analisa distribusi gamma DSD di tanah memperlihatkan bahwa spektrum deep convective secara kuat dipengaruhi oleh ISV. Median volume diameter Do, total number of raindrops NT, dan Liquid water content LWC yang diplot terhadap rain rate (R), terlihat bahwa Do lebih besar, NT dan LWC  lebih kecil pada periode tidak aktif dibandingkan pada periode aktif ISV. Hal ini menyarankan bahwa spektrum butiran hujan pada periode tidak aktif lebih lebar dan mengandung lebih banyak butiran dengan ukuran kecil dibandingkan dengan periode aktif ISV. Struktur vertikal DSD yang didapatkan dari EAR konsisten dengan DSD yang teramati di tanah. DSD dari EAR didapatkan dengan menggunakan sebuah non linear least square fitting berdasarkan perhitungan parameter. Spektrum butiran yang lebar juga teramati pada kolom hujan (2.89 – 3.94 km) yang ditandai oleh nilai Do yang lebih besar selama fasa tidak aktif. Selanjutnya, struktur vertikal Do selama fase tidak aktif memperlihatkan struktur yang lebih heterogen dibandingkan fase aktif, yang diduga sebagai konsekwensi dari proses mikrofisika yang komplek yang mempengaruhi butiran hujan selama mereka jatuh ke tanah. Analisa terhadap spektrum memperlihatakan bahwa selama fase tidak aktif, breakup dan coalescence terlihat terjadi silih berganti, hal sebaliknya terlihat pada fase aktif dimana hanya coalescence yang dominan pada fase ini.