PENENTUAN DAN PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK BIAYA LANGSUNG JET PULSE FILTER (JPF) INV-54 PADA WORKSHOP PT. SEMEN PADANG

# Bakri Bakar1,Mailinda Wong2

## 1) Laboratorium Sistem Produksi Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Andalas

## 2) Alumni Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Andalas

Abstract

Workshop PT Semen Padang produces products for its owns and take some orders from outside (consumers). One of the products is Jet Pulse Filter (JPF) INV-54. So far, Workshop PT Semen Padang hasn’t done the right and accurate calculation for time process of making JPF INV-54. In that case, determination of direct cost is still an estimation. Determination of direct cost is needed to do, so a company could know how much is the real cost to make a product. To make a right and accurate direct cost, we have to know the process and standard time that is needed in making a product.

To easier the related people in determine direct cost of JPF INV-54, in the research, researcher design a direct cost software. This software based on database that’s made by Microsoft Access program. This database made in a program language by using Visual Basic 6 program. With this software, the related people will be easy in determine the direct cost of JPF INV-54. In a manual determination, we will need a long enough time in determine the direct cost if the changing in related factors happened, such as price and standard time. Besides, with the software that’s been design, determination of direct cost can be done just in seconds, if changing factors happened. Based on the research that’s been done, where price factor didn’t change as long as the research, the direct cost of making 1 unit of JPF INV-54 is Rp 24,720,319.02

Keywords: Standard time, direct cost, software, database

1.	Pendahuluan

Workshop PT Semen Padang menghasilkan produk untuk keperluan sendiri maupun menerima pesanan dari luar. Salah satu produk yang diproduksi pada bagian Workshop PT Semen Padang saat ini adalah Jet Pulse Filter (JPF). JPF berfungsi untuk menjaga kebersihan lingkungan selama berlangsungnya proses produksi semen yang dihasilkan oleh PT Semen Padang. JPF ini memiliki beberapa tipe yaitu INV-54, CE-1, CE-2, dan CE-3. JPF sangat dibutuhkan pada bagian pengolahan semen, mulai dari Raw Mill sampai pada bagian Cement Mill. JPF ini berfungsi untuk memisahkan debu dari udara yang ada, dimana debu yang ditangkap itu nantinya akan dijatuhkan kembali pada tempat JPF tersebut terpasang (Raw Mill, Kiln, atau  Cement Mill).

JPF INV-54 disusun oleh 3 komponen utama, yaitu housing, erection blow pipe dan fan. Ketiga komponen utama tersebut disusun oleh 38 sub komponen utama. Setiap sub komponen utama ini terdiri dari satu atau lebih macam jenis part yang sama, sehingga total seluruh part pembentuk JPF INV-54 ini adalah sebanyak 852 part. Agar dapat membentuk sebuah JPF, komponen-komponen penyusunnya ini harus mengalami berbagai proses yang melibatkan material, tenaga kerja dan mesin-mesin terlebih dahulu. Melalui proses-proses yang dialami oleh tenaga kerja secara langsung dalam pembuatan produk, akan dapat ditentukan biaya tenaga kerja langsung.

Agar biaya pembuatan produk yang dihasilkan dapat ditekan serendah mungkin, sehingga besarnya keuntungan yang diharapkan dapat ditentukan dan harga yang ditawarkan dapat bersaing dengan perusahaan produsen produk sejenis, maka salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menentukan secara tepat dan akurat besarnya biaya langsung yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk.

Saat ini Workshop PT Semen Padang belum melakukan perhitungan yang akurat untuk waktu proses pengerjaan Jet Pulse Filter (JPF) INV-54 yang dihasilkan, sehingga penentuan biaya langsung yang dilakukan saat ini masih bersifat perkiraan. Disamping itu, penentuan biaya pembuatan produk yang ada saat ini masih bersifat manual. Seharusnya perusahaan menentukan urut-urutan proses dan waktu standar proses penyelesaian produk tersebut, sehingga penentuan biaya langsung yang ingin ditetapkan dapat dilakukan dengan lebih tepat dan akurat, serta memiliki suatu rancangan perangkat lunak yang dapat memudahkan pihak-pihak yang terkait dalam menentukan biaya pembuatan suatu produk. Jika biaya langsung pembuatan suatu produk telah diketahui dengan tepat, maka penentuan harga pokok nantinya akan lebih mudah dilakukan.

2.	Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian perlu disusun agar penyelesaian kasus penelitian yang dilakukan lebih terarah. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Skema metodologi penelitian

3.	Hasil dan Pembahasan

Pada penelitian ini dilakukan perhitungan untuk mengetahui biaya langsung pembuatan JPF INV-54 dan perancangan perangkat lunak yang akan memudahkan dan mempercepat pihak-pihak yang terkait dalam menentukan biaya langsung pembuatan JPF INV-54 tersebut.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, hasil yang diperoleh dalam penelitian ini antara lain:

- Waktu standar pembuatan JPF INV-54

- Biaya bahan baku langsung

- Biaya tenaga kerja langsung

- Biaya langsung pemakaian mesin dan listrik

- Biaya langsung pembuatan JPF INV-54

3.1	Penentuan Waktu Standar dan Jam Orang (Manhours)

Langkah awal yang dilakukan sebelum menentukan biaya langsung pembuatan JPF INV-54 adalah menentukan waktu standar dan jam orang untuk setiap elemen pekerjaan yang dilakukan.

Penentuan waktu standar dan jam orang yang dilakukan, harus melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- Melakukan uji keseragaman data waktu   operasi tiap-tiap komponen atau kegiatan yang dilakukan

2. Melakukan uji kecukupan data waktu operasi tiap-tiap komponen atau kegiatan yang dilakukan (tingkat keyakinan 95% dan tingkat ketelitian 5 %)

- Menentukan waktu siklus

- Menentukan waktu normal

- Menentukan waktu standar dan jam orang (manhours)

Berdasarkan hasil perhitungan melalui uji seragam dan uji cukup yang dilakukan, diperoleh bahwa semua data waktu proses tiap komponen tersebut seragam dan cukup. Selanjutnya, berdasarkan data waktu yang ada kemudian ditentukan waktu siklus komponen, dimana waktu siklus = waktu rata-rata.

Setelah waktu siklus diperoleh, dengan mempertimbangkan faktor penyesuaian yang diberikan berdasarkan keadaan operator dan kondisi lingkungan yang ada, ditentukanlah waktu normal dari tiap-tiap komponen penyusun JPF INV-54.

Wnormal = Wsiklus x (1+penyesuaian)

Wn  = Ws  (1+p)

Setelah diperoleh waktu normall pembuatan komponen pembentuk JPF INV-54, kemudian ditentukan waktu standar, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh seorang pekerja normal untuk menyelesaikan pekerjaannya secara wajar. Waktu standar ini diperoleh dengan cara mengalikan waktu normal yang diperoleh dengan faktor kelonggaran yang diberikan.

Wstandar  = Wnormal x (1+kelonggaran)

Wb  = Wn  x  (1+l)

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka waktu standar dari tiap-tiap komponen pembentuk JPF INV-54 dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 1. Waktu Standar Tiap Komponen  Penyusun JPF INV-54

| No | N. Komponen | W.Standar (s) | Manhours (jam) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komponen 1 | 319,52 | 0,09 |
| 2 | Komponen 2 | 313,73 | 0,09 |
| 3 | Komponen 3 | 315,58 | 0,09 |
| 4 | Komponen 4 | 316,37 | 0,09 |
| 5 | Komponen 5 | 311,23 | 0,09 |
| 6 | Komponen 6 | 306,63 | 0,09 |
| 7 | Komponen 7 | 301,46 | 0,08 |
| 8 | Komponen 8 | 303,37 | 0,08 |
| 9 | Komponen 9 | 311,22 | 0,09 |
| 10 | Komponen 10 | 305,38 | 0,08 |
| 11 | Komponen 11 | 301,31 | 0,08 |
| 12 | Komponen 12 | 311,32 | 0,09 |
| 13 | Komponen 13 | 301,24 | 0,08 |

Tabel 1. Waktu Standar Tiap Komponen  Penyusun JPF INV-54

| No | N. Komponen | W.Standar (s) | Manhours (jam) |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Komponen 14 | 309,91 | 0,09 |
| 15 | Komponen 15 | 307,69 | 0,09 |
| 16 | Komponen 16 | 308,52 | 0,09 |
| 17 | Komponen 17 | 309,43 | 0,09 |
| 18 | Komponen 18 | 307,63 | 0,09 |
| 19 | Komponen 19 | 604,71 | 0,17 |
| 20 | Komponen 20 | 622,97 | 0,17 |
| 21 | Komponen 21 | 610,96 | 0,17 |
| 22 | Komponen 22 | 615,76 | 0,17 |
| 23 | Komponen 23 | 613,66 | 0,17 |
| 24 | Komponen 24 | 613,12 | 0,17 |
| 25 | Komponen 25 | 1580,82 | 0,44 |
| 26 | Komponen 26 | 1580,90 | 0,44 |
| 27 | Komponen 27 | 4094,75 | 1,14 |
| 28 | Komponen 28 | 3823,77 | 1,06 |
| 29 | Komponen 29 | 3891,87 | 1,08 |
| 30 | Komponen 30 | 3801,02 | 1,06 |
| 31 | Komponen 31 | 3794,09 | 1,05 |
| 32 | Komponen 32 | 4401,32 | 1,22 |
| 33 | Komponen 33 | 10507,97 | 2,92 |
| 34 | Komponen 34 | 1296,50 | 0,36 |
| 35 | Komponen 35 | 1618,22 | 0,45 |
| 36 | Komponen 36 | 1292,18 | 0,36 |
| 37 | Komponen 37 | 2365,91 | 0,66 |
| 38 | Komponen 38 | 3638,82 | 1,01 |
| 39 | Komponen 39 | 10012,72 | 2,78 |
| 40 | Komponen 40 | 1282,62 | 0,36 |
| 41 | Komponen 41 | 1261,68 | 0,35 |
| 42 | Komponen 42 | 1245,22 | 0,35 |
| 43 | Komponen 43 | 1368,46 | 0,38 |
| 44 | Komponen 44 | 1366,42 | 0,38 |
| 45 | Komponen 45 | 1381,19 | 0,38 |
| 46 | Komponen 46 | 1371,97 | 0,38 |
| 47 | Komponen 47 | 1360,46 | 0,38 |
| 48 | Komponen 48 | 1241,33 | 0,34 |
| 49 | Komponen 49 | 660,96 | 0,18 |
| 50 | Komponen 50 | 676,11 | 0,19 |
| 51 | Komponen 51 | 673,72 | 0,19 |
| 52 | Komponen 52 | 676,96 | 0,19 |
| 53 | Komponen 53 | 680,97 | 0,19 |
| 54 | Komponen 54 | 679,79 | 0,19 |
| 55 | Komponen 55 | 677,38 | 0,19 |
| 56 | Komponen 56 | 680,26 | 0,19 |
| 57 | Komponen 57 | 673,87 | 0,19 |
| 58 | Komponen 58 | 677,00 | 0,19 |
| 59 | Komponen 59 | 1704,68 | 0,47 |
| 60 | Komponen 60 | 1644,54 | 0,46 |

Waktu standar untuk proses perakitan tiap-tiap bagian utama pembentuk JPF INV-54 dan waktu standar keseluruhan pembuatan JPF INV-54 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Waktu Standar Perakitan Tiap Bagian Utama Pembentuk JPF INV-54

| No | P. Perakitan | W.Standar s) | Manhours (jam) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Erection Blow Pipe | 2620,49 | 0,73 |
| 2 | Fan | 3043,41 | 0,85 |
| 3 | Housing | 10118,39 | 2,81 |
| 4 | JPF INV-54 | 18663,47 | 5,18 |

Tabel 3. Waktu Standar Perakitan Tiap Bagian Utama Pembentuk JPF INV-54

| No | Nama Bagian | W.Standar (s) | Manhours (jam) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Erection Blow Pipe | 11863,21 | 3,30 |
| 2 | Fan | 10299,88 | 2,86 |
| 3 | Housing | 82548,37 | 22,93 |
| 4 | Perakitan JPF INV-54 | 18663,47 | 5,18 |
| Total Wkt Pengerjaan JPF INV-54 | 123374,93 | 34,27 |

Tabel  4. Waktu Standar Tiap Bagian Utama Pembentuk JPF INV-54

| No | Nama Bagian | W.Standar (s) | Manhours (jam) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Erection Blow Pipe | 11863,21 | 3,30 |
| 2 | Fan | 10299,88 | 2,86 |
| 3 | Housing | 82548,37 | 22,93 |
| 4 | Perakitan JPF INV-54 | 18663,47 | 5,18 |
| Total Wkt Pengerjaan JPF INV-54 | 123374,93 | 34,27 |

  - Penentuan Biaya Bahan Baku  Langsung

Biaya bahan baku langsung yang terlibat dalam pembuatan JPF INV-54 dapat dibedakan atas :

- Biaya bahan baku utama

- Biaya bahan baku penunjang

Biaya bahan baku utama pada pembuatan JPF INV-54 ini terdiri atas biaya bahan baku untuk part yang dibuat dan biaya bahan baku untuk part yang dibeli. Biaya bahan baku untuk part yang dibuat diperoleh dengan cara mengalikan total konsumsi bahan/unit, dikalikan dengan harga perunit bahan baku tersebut. Bahan-bahan baku yang digunakan dan harganya  adalah sebagai berikut :

- Plate 3 mm x 4' x 8'      = Rp 455.000,-

- Plate 5mm x 4' x 8'       = Rp 758.225,-

- Plate Strip 50 x 3 x 6 m = Rp 49.455,-

- Plate Strip 19 x 3 x 6 m = Rp 18.795,-

- Plate Strip 65 x 6 x 6 m = Rp 128.583,-

- Plate Strip 35 x 6 x 6 m = Rp 115.395,-

- Pipa dia 1" x 6 m          = Rp 124.440,-

- Pipa dia 168 x 6 m        = Rp 979.200,-

- Besi Bulat dia 12 x 6 m = Rp 42.593,-

- Besi Bulat dia 55 x 6 m = Rp 1.064.837,-

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, maka biaya bahan baku langsung untuk part yang dibuat adalah sebesar Rp 4.361.003,71.

Untuk part yang dibeli, total biaya bahan baku lagsung dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5. Biaya Bahan Baku Untuk Part Yang Dibeli

| No | Nama Komponen | Jumlah(Unit) | Harga/ Part (Rp) | Biaya Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elbow 90 dia 1" | 6 | 5.500 | 33.000 |
| 2 | Union dia 1" | 12 | 8.500 | 102.000 |
| 3 | Nipple dia 1" | 12 | 2.500 | 30.000 |
| 4 | Socket 1" | 7 | 2.500 | 17.500 |
| 5 | Diapraghma Valve | 6 | 150.000 | 900.000 |
| 6 | Electric Motor 4KW, 3000rpm | 1 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 7 | Filter Bag & Cage | 54 | 231.600 | 12.506.400 |
| 8 | Bolt M8 x 25mm | 172 | 350 | 60.200 |
| 9 | Nut M8 | 280 | 150 | 42.000 |
| 10 | Washer M8 | 172 | 50 | 8.600 |
| 11 | Bolt M12 x 35mm | 18 | 500 | 9.000 |
| 12 | Nut M12 | 22 | 200 | 4.400 |
| 13 | Washer M12 | 30 | 100 | 3.000 |
| Total 18.216.100 |

Part-part kecil yang dinilai lebih menguntungkan jika dibeli, dibandingkan daripada dibuat, dimasukkan dalam kelompok bahan baku penunjang. Bahan baku penunjang dan biayanya dapat dilihat pada tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6.  Biaya Bahan Baku Penunjang

| No | Nama Part | Jumlah/Unit | Harga/ Part (Rp) | Biaya Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kawat Las | 20 | 15.000 | 300.000 |
| 2 | Oksigen | 3 | 45.000 | 135.000 |
| 3 | LPG | 0.05 | 175.000 | 8.750 |
| 4 | Cat Meni 1 kg | 7 | 17.000 | 119.000 |
| 5 | Tinner 1 kg | 7 | 17.500 | 122.500 |
| 6 | Batu Gerinda 1 | 1 | 27.500 | 27.500 |
| 7 | Sarung Tangan Las | 1 | 25.000 | 25.000 |
| Total | 737.750 |

## Biaya bahan baku langsung pembuatan JPF INV-54 adalah total dari biaya bahan baku untuk part yang dibuat ditambah dengan biaya bahan baku untuk part yang dibeli dan ditambah dengan biaya bahan baku penunjang. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan, maka biaya bahan baku langsung pembuatan JPF INV-54 adalah sebesar Rp 23.314.853,71.

  - Penentuan Biaya Tenaga Kerja   Langsung

Biaya tenaga kerja langsung ini ditentukan berdasarkan jam orang (manhours) yang diperoleh untuk masing-masing bagian JPF,sebagaimana yang terdapat pada tabel 3.1 di atas dan dikalikan dengan jumlah operator dan upah operator per jam.

Biaya tenaga kerja langsung = manhours x jumlah operator x upah per jam

Jadi, biaya tenaga kerja langsung pembuatan JPF INV-54 adalah sebagai berikut :

- Erection Blow Pipe = 3,30 x 1 x                   Rp 10.300,00 = Rp 33.941,95

- Fan = 2,86 x 1 x Rp 10.300,00

- = Rp 29.469,11

- Housing  = 22,93 x 4 x Rp 10.300,00

- =  Rp 944.720,25

- Perakitan JPF INV-54 = 5,18 x 2 x             Rp 10.300,00  = Rp 106.796,51

Biaya tenaga kerja langsung = Biaya pembuatan Erection Blow Pipe + Biaya pembuatan Fan + Biaya pembuatan Housing + Biaya Perakitan Keseluruhan

Jadi. biaya tenaga kerja langsung =

= Rp 33.941,95 + RP 29.469,11 +

+ Rp 944.720,25+ Rp 106.796,51

= Rp 1.114.927,82

  - Penentuan Biaya Langsung  Pemakaian Mesin dan Listrik

Biaya langsung pemakaian mesin dan listrik diperoleh dari lama pemakaian mesin dan listrik selama proses produksi . Biaya langsung pemakaian mesin dan listrik dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 7. Biaya Langsung Pemakaian Mesin dan Listrik

| No | Nama Mesin | Biaya Mesin | Biaya Listrik |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gunting Plat | 2.233,07 | 56.448,00 |
| 2 | Las Potong LPG | 60,79 |  |
| 3 | Hack Sawing | 96,03 | 1.416,00 |
| 4 | CNC Cutting | 21.223,96 | 107.476,29 |
| 5 | Press Brake | 262,37 | 6.864,00 |
| 6 | Roll Kecil | 19,06 | 972, |
| 7 | Bor Radial | 19.549,22 | 34.560,00 |
| 8 | Bubut Erdman | 3.303,81 | 5.370,00 |
| 9 | Gerinda Tangan | 2,60 | 96,00 |
| 10 | Las Trafo Lincoln | 550,78 | 18.330,00 |
| 11 | Conventional Spray (Compressor) | 237,50 | 11.400,00 |
| Total | 47.539,19 | 243.036,00 |

  - Penentuan Biaya Langsung Pembuatan JPF INV-54

Biaya langsung pembuatan JPF   INV-54 diperoleh dari penjumlahan biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, serta biaya pemakaian mesin dan listrik langsung. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, maka biaya langsung pembuatan JPF INV-54 dapat dilihat pada uraian berikut:

- Biaya Bahan Baku Untuk Part Yang Dibuat                = Rp   4.361.003,71

- Biaya Bahan Baku Langsung Untuk Part Yang Dibeli         = Rp 18.216.100,00

- Biaya Bahan Baku penunjang

= Rp      737.750,00

- Biaya Tenaga Kerja Langsung

= Rp 1.114.927,82

- Biaya Mesin Langsung

= Rp      47.519,79

- Biaya Listrik Langsung

= Rp     243.017,19

##### Jadi, Biaya   langsung   pembuatan   JPF INV-54 = Rp 24.720.319,02

  - Perancangan Perangkat Lunak

Perancangan perangkat lunak ini dimaksudkan untuk memudahkan berbagai pihak yang terkait dalam menentukan biaya langsung pembuatan JPF INV-54. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang :

- Langkah awal perancangan perangkat lunak

- Petunjuk penggunaan perangkat lunak

- Proses perhitungan pada perangkat lunak

- Langkah Penggunaan Perangkat Lunak

1. Langkah Awal Perancangan Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang dirancang, dibuat berdasarkan prosedur standar perhitungan biaya langsung . Langkah-langkah untuk menentukan biaya langsung pembuatan JPF INV-54 dapat dilihat dalam bentuk flowchat, seperticontoh di bawah ini. Perangkat lunak ini dibuat dengan menggunakan program Visual Basic 6 dengan berbasiskan database. Database dibuat dengan menggunakan program Acces.

Gambar 2. Flowchart Biaya Bahan Baku Langsung Untuk Part Yang Dibuat

2.   Petunjuk Penggunaan Perangkat Lunak

Pada bagian ini akan dijelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menjalankan perangkat lunak. Petunjuk penggunaan ini dibuat berdasarkan urutan form yang ada.

- Form Data Karakteristik Mesin

- Form data bagian

- Form data komponen

- Form data bahan langsung

- Form data bahan yang dibeli

- Form data bahan penunjang

- Form biaya

3. Proses Perhitungan Pada Perangkat Lunak

Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, perangkat lunak ini dirancang dengan berbasiskan database, dengan kata lain, segala sesuatu yang menjadi input akan tersimpan di database. Proses menginputkan data dilakukan dengan menggunakan form-form seperti yang telah dijelaskan pada bagian diatas. Setelah data masuk ke database, maka proses perhitungan dilakukan melalui Query-Query, hingga nantinya akan menghasilkan data-data seperti yang tertuang dalam form-form laporan.

4.  Langkah Penggunaan Perangkat Lunak

Agar perangkat lunak yang dirancang dapat digunakan dengan baik dan benar oleh pihak-phak yang terkait, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- Bukalah perangkat lunak yang telah dirancang (program).

- Buka juga file-file pada Excel jika ingin melakukan update (perubahan) data.

Ketikkanlah perubahan-perubahan yang diinginkan pada tabel-tabel Excel yang telah ada. Perubahan ini akan langsung mempengaruhi nilai-nilai input maupun hasil output akhir pada program yang ada.

4.   Kesimpulan dan Saran

4.1  Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Workshop PT Semen Padang, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- Waktu standar pembuatan JPF NV-54  adalah sebesar 123.374,93 sekon (34,27 jam).

- Biaya langsung pembuatan JPF INV-54 yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan adalah sebesar Rp 24.720.319,02.

- Perangkat lunak yang dirancang akan mempermudah/mempercepat (waktu) pihak-pihak yang terkait dalam menentukan biaya langsung pembuatan JPF INV-54.

  - Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dicapai, maka perlu disarankan hal-hal sebagai berikut:

- Kepada pihak perusahaan, disarankan untuk menggunakan perangkat lunak yang telah dirancang dengan tujuan agar mempermudah perhitungan biaya langsung pembuatan JPF INV-54.

- Kepada pihak perusahaan disarankan juga untuk memperbaiki proses penentuan biaya berdasarkan perkiraan yang digunakan sebelumnya, agar biaya langsung pembuatan JPF INV-54 dapat ditentukan secara akurat dan perusahaan tidak menderita kerugian ketika menjual produk kepada konsumen.

- Bagi penelitian selanjutnya, metode perhitungan yang dipergunakan dalam penentuan biaya langsung, dapat juga digunakan untuk menghitung biaya langsung pembuatan produk lainnya dan dasar untuk menentukan harga jual jasa.

Bagi penelitian selanjutnya juga disarankan agar segala macam perubahan yang terjadi dapat diupdate pada program yang dibuat, tanpa harus menggunakan data-data link.

6.	Daftar Pustaka

Barnes, RM., Motion And Time Study, Design And Measurement of Work, 7thEdition, John Willey and Sons,Inc, New York, 1990.

Blocher/Chen/Lin. Manajemen Biaya Dengan Tekanan Stratejik, Buku 1, Salemba Empat, Jakarta, 2000.

Leman. Metodologi Pengembangan Sistem Informatika, PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 1998.

Mulyadi. Akuntansi Biaya, Edisi 5, Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta, 1993.

Nikolev Hidayat, Penjadwalan Produksi Dengan Menggunakan Algoritma Genetika Untuk Meminimasi Makespan, Tradiness dan Mean Flow Time Pada PT Yamaha Motor MFG, Jurusan Teknik Industri FT-UA, Tugas Akhir, 2005.

Pohan.  Pemograman Web dengan HTML (Pembahasan Access), Informatika, Bandung, 2002.

Raymond Mc.Leod, Jr. Sistem Informasi Manajemen, Jilid 1, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 1996.

Susilaningtyas, E., Akuntansi Biaya Dengan Penekanan Manajerial, Edisi Kedelapan, Salemba Empat, Jakarta, 1994.

Sutalaksana. Teknik Tata Cara Kerja,  Jurusan Teknik Industri Institut Teknologi Bandung, Bandung, 1979.

Supriyono,S.U.Akt. Manejemen Biaya Suatu Reformasi Pengelolaan Bisnis, Edisi 1, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 1994.

Usry,M and Matz,A. Akuntansi Biaya Perencanaan dan Pengendalian,  Jilid 1. Edisi Kedelapan, Erlangga, Yakarta, 1988.

Wignjosoebroto, S., Ergonomi, Studi Gerak dan Waktu : Teknik Analisis Untuk Peningkatan Produktivitas Kerja, Edisi Pertama, Guna Widya, Surabaya, 2000.