Pembangunan Sistem Informasi Lampu Jalan

Berbasiskan SMS Gateway dan GIS

Surya Afnarius1, Masril Syukur2 dan Aulia Fonny Wandra1

Jurusan Teknik Elektro Univ. Andalas1, Jur Tek Sipil Univ. Andalas2

Kampus univ. Andalas Limau Manih Padang

E-mail : s_afnarius@yahoo.com

Abstrak

Lampu Jalan merupakan sarana pelengkap jalan yang memiliki peran penting dalam memberikan penerangan pada malam hari. Pengelolaan lampu jalan merupakan tanggung jawab dari pemerintah sebagai wujud pelayanan terhadap masyarakat. Namun dalam pengelolaannya sering terjadi permasalahan. Diantaranya adalah lampu jalan yang tidak berfungsi. Sehingga masyarakat banyak yang mengeluh. Untuk itu telah dibangun Sistem Informasi Lampu Jalan (SILJ) berbasiskan SMS Gateway dan Geographical Information System (GIS) yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan lampu jalan. Masalah itu terkait dengan pertanyaan a) dimana lokasi terjadinya gangguan ? b) siapa yang melaporkan terjadinya gangguan ? c) apa jenis gangguannya ? d) siapa yang bertanggung jawab untuk mengatasinya ? dan e) dimana lokasi panel lampu jalannya ? Metoda Waterfall yang terdiri dari analisa, design, coding dan test digunakan dalam kajian ini. Dari permasalahan yang ada telah dirancang satu database. Sistem ini melibatkan masyarakat, petugas dan operator. Untuk menyelesaikan masalah diberlakukan satu aturan yang mudah dalam pengiriman SMS dari masyarakat dan petugas. Tahapan penyelesaian masalah dibagi atas 5 tahapan, yaitu tahapan pengaduan masyarakat, tahapan pengecekan gangguan, tahapan hasil pengecekan, tahapan perbaikan gangguan dan tahapan laporan hasil. Sistem Informasi ini dibangun dengan menggunakan Visual Basic, MapInfo dan Foxbase. Koneksi MapInfo dan Visual Basic menggunakan teknik OLE Automation. Perangkat HP GSM Motorola E398 digunakan sebagai modem. MapInfo digunakan untuk menampilkan peta lokasi lampu jalan. Wilayah cakupan kajian ini adalah wilayah Padang Baru Kelurahan Alai Parak Kopi Kota Padang. Dari pengujian yang dilakukan secara Black Box Test, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi ini telah dapat menjawab kelima permasalahan lampu jalan.

Kata kunci : GIS, Lampu Jalan, Masyarakat, OLE  Automation  dan SMS Gateway.

1. Pendahuluan

Lampu penerangan jalan merupakan sarana jalan yang bertujuan untuk penerangan di malam hari. Di Indonesia, pengelolaan lampu penerangan jalan dilakukan oleh Dinas PJU yang merupakan satu Dinas Pemerintahan. Pemerintah berkewajiban melengkapi sarana dan prasarana penerangan jalan demi ketentraman masyarakat. Masyarakat berhak mendapatkan fasilitas sebagai kompensasi dari pajak yang telah mereka bayar. Namun dibalik itu, ternyata dalam tahapan pelaksanaan banyak sekali terjadi kekurangan, terutama dari manajemen penanggulangan masalah lampu jalan. Adanya pengaduan masyarakat tentang beberapa titik lampu yang sudah terpasang, namun tidak menyala sama sekali seperti yang terjadi di Padang atau tidak menyalanya lampu penerangan jalan pasca  pengoperasian jalan layang di Bekasi yang mengakibatkan setidaknya 15 angka kecelakaan lalu lintas adalah contoh-contoh permasalahan lampu penerangan jalan di Indonesia [1] dan [2].

Hal ini mengindikasikan betapa pentingnya satu manajemen penanggulangan masalah lampu penerangan jalan yang efektif. Karena dengan tidak efektifnya manajemen penanggulangan masalah lampu penerangan jalan akan mengakibatkan kerugian pada masyarakat, yaitu meningkatnya angka kerawanan sosial, baik itu kecelakaan lalu lintas maupun tindakan kriminal.  Dengan begitu perlu dibuat satu sistem informasi yang dapat mendukung manajemen penanggulangan masalah lampu penerangan jalan  berbasiskan SMS gateway dan GIS.

- Model, Analisa, Disain dan Implementasi

  - Model

Model dari sistem yang dibangun dapat dilihat pada gambar 2.1. Masyarakat mengirimkan SMS informasi pengaduan ke HP Receiver  (1). PC (User Interface) dan HP Receiver  terhubung dengan database lampu jalan pada MapInfo dan Foxbase. Kemudian informasi gangguan akan diolah oleh SILJ. Informasi ini masuk ke dalam form tampilan dan operator meneruskan informasi ini berupa SMS ke petugas malam untuk pemeriksaan gangguan  (2). Petugas malam akan mengirimkan hasil kerjanya ke SILJ (3). Informasi ini diteruskan oleh operator ke petugas siang (4). Petugas siang akan memperbaiki gangguan ini dan mengirimkan hasil kerjanya ke SILJ (5). Oleh SILJ, SMS laporan ini akan dikirim ke masyarakat yang telah mengirimkan pengaduan secara langsung (6).

Gambar 2.1. Model SILJ

  - Teori

SMS server terdiri dari dua tipe dalam hal developementnya, yaitu 1) menggunakan protokol yang terhubung ke jaringan internet, protokol yang digunakan salah satunya adalah SMPP (short message peer-to-peer protocol) dan 2) layanan sms server yang langsung terkoneksi ke jaringan GSM. Keterangan singkatnya adalah sebagai berikut :

- SMS server menggunakan protokol SMPP

Arsitektur dari jaringan SMS server yang dibangun menggunakan protokol SMPP dapat dilihat pada gambar 2.2. Protokol SMPP merupakan penghubung antara jaringan IP dengan perangkat jaringan GSM (SMSC).  External Short Messaging Entities merupakan perangkat luar dari short message entity yang berada pada jaringan data seperti TCP/IP yang didalamnya termasuk internet.

Gambar 2.2.  Arsitektur dasar jaringan SMS menggunakan SMPP [3]

- SMS server tanpa protokol SMPP

Pada SMS server jenis ini koneksi PC server ke SMSC bukan melalui jaringan internet, melainkan langsung terkoneksi ke SMSC menggunakan terminal GSM (HP atau modem). Arsitektur jaringan SMS server ini dapat dilihat pada gambar 2.3. Hardware pada arsitektur gambar 2.3, terdiri dari beberapa komponen, antara lain adalah sebagai berikut :

      - PC/Laptop (SMS server) digunakan untuk meletakkan aplikasi SMS gateway dan administrasi SMS yang akan dibangun.

      - Handphone sebagai media komunikasi untuk sistem wireless GSM.

- Kabel data mini USB untuk konektivitas Handphone dan PC

Gambar 2.3. Arsitektur dasar jaringan SMS tanpa SMPP [4]

  - Analisa

SILJ yang dibangun merupakan sistem yang dapat menjawab kebutuhan pemakai. Pemakai disini adalah pihak PJU. Sistem ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan operator PJU. Dalam monitoring petugas oleh pihak operator, dibangun satu tahapan kerja yang dimulai dari pengaduan masyarakat hingga penyelesaian masalah oleh petugas. Dalam tahapan ini dibutuhkan peran serta masyarakat dalam memberikan informasi. Sedangkan peran operator dalam menjalankan sistem ini adalah mengirim SMS ke petugas  sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan peran petugas adalah menyelesaikan kasus di lapangan.

Dalam pembagian kerja, petugas dibagi atas 2 macam, yaitu petugas yang bertanggung jawab memeriksa penyebab gangguan dan petugas yang bertanggung jawab mengatasi gangguan tersebut. Pemeriksaan gangguan biasanya dilakukan dalam keadaan aktif atau bertegangan. Keadaan bertegangan pada lampu jalan terjadi pada malam hari. Dengan demikian petugas yang melakukan pemeriksaan penyebab gangguan disebut petugas malam. Perbaikan gangguan dilakukan apabila jaringan dalam keadaan tidak bertegangan. Perbaikan bisa dilakukan pada siang hari. Dengan demikian petugas yang melakukan perbaikan gangguan disebut petugas siang.

2.4. Disain

2.4.1. Database

Setelah dilakukan analisis, maka dilakukan perancangan database. Database yang dirancang mampu menjawab persoalan yang ada, yaitu a) dimana lokasi terjadinya gangguan ? b) siapa yang melaporkan terjadinya gangguan ? c) apa jenis gangguannya ? d) siapa yang bertanggung jawab untuk mengatasinya ? dan e) dimana lokasi panel lampu jalannya ? ER-Diagram dari database ini dapat dilihat pada gambar 2.4. Peta yang dibuat dapat dilihat pada gambar 2.5. Peta ini adalah hasil dijitasi peta yang diperoleh dari Google [5].

Gambar 2.4. ER-Digram dari database SILJ

Gambar 2.5. Tampilan peta SILJ

2.4.2.  Pola  Pengiriman SMS

Dalam penyelesaian gangguan pada SILJ diterapkan enam pola pengiriman SMS yang disesuaikan dengan jenis transaksi. Perancangan jenis transaksi didasarkan pada hasil analisa permasalahan lampu jalan.

2.4.2.1. SMS dari Masyarakat ke SILJ

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, diberlakukan peraturan yang tidak memberatkan sehingga masyarakat dapat menggunakannya dengan mudah. Namun tidak semua nomor masyarakat akan dilayani oleh program. Nomor yang dilayani hanyalah nomor yang ter-registrasi pada database SILJ. Pola pengiriman SMS ini adalah :

<x>spasi<ID_lampu>

Keterangan :

a)  x adalah kode masalah.

b)  ID_lampu adalah identitas lampu.

2.4.2.2. SMS dari SILJ ke petugas malam

Setelah SMS pengaduan diterima SILJ, selanjutnya program mengirimkan SMS ke petugas malam. Format SMS ke petugas malam adalah :

<Ksus...;Lmpu...;Jln....;mnglmi mslh;Lksi pnl.....;Tol sgra dicek!>

Keterangan :

Format pengiriman berupa kalimat SMS yang identik dengan singkatan-singkatan. ”Ksus....” berarti kasus yang ke sekian. ”Lmpu......” berarti lampu jalan dengan ID sekian. ”Jln....” berarti terletak di jalan titik-titik. ”Lksi pnl.....” berarti lokasi panel lampu yang bermasalah tersebut adalah di titik-titik.

2.4.2.3. SMS Petugas malam ke SILJ

Format SMS petugas malam ke SILJ adalah sebagai berikut :

<m>spasi<No kasus>spasi<kode gangguan>

Keterangan :

a)  Kode m berarti SMS berasal dari petugas malam.

b) No Kasus sesuai dengan nomor kasus yang dikirimkan SILJ ke petugas malam.

2.4.2.4. SMS dari SILJ ke petugas siang

Setelah informasi didapatkan dari petugas malam, SILJ dengan bantuan operator meneruskannya ke petugas siang. Format SMS ke petugas siang adalah :

<Ksus....;Lmpu....;Jln....;mnglmi.....;Lksi pnl......;Tol sgr dprbaiki!>

Keterangan :

Pada kasus 19 petugas malam telah selesai memeriksa penyebab kerusakan, selanjutnya SMS akan dikirim ke petugas siang. ”Ksus....” berarti kasus yang ke sekian. ”Lmpu......” berarti lampu jalan dengan ID sekian. ”Jln....” berarti terletak di jalan titik-titik. ”Mnglmi.......” berarti mengalami masalah titik-titik. ”Lksi pnl.....” berarti lokasi panel lampu yang bermasalah tersebut adalah di titik-titik.

2.4.2.5. SMS dari petugas siang ke SILJ

Setelah permasalahan dapat diatasi, maka petugas siang mengirim SMS laporan ke SILJ bahwa kasus tersebut telah selesai. Format SMS petugas siang ke SILJ adalah sebagai berikut :

<s>spasi<No kasus>spasi<ok>

Keterangan :

a)  Kode s berarti SMS berasal dari petugas siang.

b) No kasus sesuai dengan nomor kasus yang ditetapkan  SILJ.

c) Kode ok berarti gangguan telah teratasi.

2.4.2.6. SMS dari SILJ ke masyarakat

Setelah satu kasus terselesaikan, SILJ langsung mengirim SMS kepada masyarakat. SMS tersebut merupakan konfirmasi balik bahwa lampu yang mengalami gangguan telah diperbaiki. Format SMS ke masyarakat adalah :

<Lampu anda telah  diperbaiki, terima kasih >

Keterangan :

”Lmpu......” berarti lampu jalan dengan ID sekian.

  - .Antarmuka Pemakai

Tampilan antarmuka pemakai dirancang dengan menggunakan MS Visual Basic 6.0. Rancangan tampilan haruslah memenuhi kebutuhan pemakai yaitu kebutuhan pemantauan tahap penyelesaian kasus oleh operator. Dalam Visual Basic tampilan dikenal dengan istilah form. Form yang dirancang dalam SILJ ada 4 yaitu Form Utama, Form data, Form Setting dan Form Informasi.

Form utama merupakan form yang terlihat pada awal program dijalankan. Dari tampilan form utama dapat dipantau kinerja petugas dalam mengatasi masalah, informasi tentang kasus-kasus gangguan dan catatan hasil kerja petugas dalam mengatasi gangguan-gangguan tersebut. Form data merupakan form yang berfungsi untuk melihat tampilan data attribut dalam format FoxBase. Form Setting digunakan untuk mensetting koneksi antara HP Motorola dan Komputer. Form Informasi merupakan form tampilan informasi dari lampu jalan. Form Informasi dilengkapi peta sebagai penunjuk lokasi gangguan. Gambar 2.6 menunjukan form utama, gambar 2.7 menunjukan form informasi, gambar 2.8 menunjukan form data dan gambar 2.9 menunjukan. form setting.

Gambar 2.6. Tampilan Form Utama.

Gambar 2.7. Tampilan Form Informasi

Gambar 2.8. Tampilan Form data.

Gambar 2.9. Tampilan form setting.

2.6. Implementasi

Setelah SILJ dirancang, rancangan tersebut diimplementasikan. MapInfo, Visual Basic, Foxbase dan HP GSM Motorola seri E 398 digunakan dalam implementasi tersebut. Tampilan awal program dapat dilihat pada gambar 2.10.

Gambar  2.10. Tampilan awal program

3. Hasil

Untuk menunjukkan hasil penelitian ini, diberikan satu  contoh kasus, yaitu telah terjadi gangguan pada lampu d1 dan b13. Berikut adalah gambar-gambar yang dihasilkan oleh SILJ.

A. Lihat gambar 3.1 lokasi lampu yang mengalami gangguan (jawaban dari masalah pertama dan kelima : dimana lokasi lampu yang mengalami gangguan dan panelnya ?)

Gambar 3.1. Lokasi lampu d1, b13 dan panelnya

B. Lihat gambar 3.2 untuk lampu d1 (jawaban dari masalah kedua : siapa yang melaporkan terjadinya gangguan ? )

Gambar 3.2. Masyarakat pelapor untuk lampu d1

C. Lihat gambar 3.3 SMS perintah pengecekan dikirim ke petugas Darul (jawaban dari masalah keempat : siapa yang bertanggung jawab untuk mengatasinya ?)

Gambar 3.3. Petugas yang bertanggung jawab untuk lampu d1

D. Lihat gambar 3.4. Format SMS dari petugas malam diawali dengan “m”, kasusnya bernomor 13 mengalami gangguan dengan kode 02 (jawaban dari masalah ketiga : apa jenis gangguannya ?).

Gambar 3.4.. SMS laporan dari petugas malam

E. 	Lihat gambar 3.5. Petugas siang yang bertanggung jawab mengatasi masalah lampu d1 adalah petugas Erik (jawaban dari masalah keempat : siapa yang bertanggung jawab untuk mengatasinya ?).

Gambar 3.5. Petugas siang yang memperbaiki lampu d1

F. Lihat gambar 3.6. Gambar ini menunjukkan peta  lokasi lampu (jawaban dari masalah pertama : dimana lokasi  lampu yang mengalami gangguan ?)

Gambar 3.6. Peta lokasi untuk lampu d1

4.	Kesimpulan

Setelah melakukan pembangunan Sistem Informasi Lampu Jalan berbasiskan SMS Gateway dan GIS menggunakan metode waterfall dan pengujian dengan metoda Black Box Test, dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi yang dibangun telah mampu menjawab kelima persoalan dalam permasalahan lampu jalan untuk kepentingan operator. SILJ mampu menjawab a) dimana lokasi terjadinya gangguan ? b) siapa yang melaporkan terjadinya gangguan ? c) apa jenis gangguannya ? d) siapa yang bertanggung jawab untuk mengatasinya ? dan e) dimana lokasi panel lampu jalannya ?

DAFTAR PUSTAKA

[1] 	Padang Ekspres,“Lampu Jalan Mati di Sawahan“, www.padangekspres.com, 2007.

[2] 	Tempointeraktif, ”Warga Bekasi Keluhkan Lampu Jalan”, www.tempointeraktif.com, 2005

[3] 	Motorola, Inc.,  “MOTOROLA SMS GATEWAY”,

http://www.motorola.com/networkoperators/Apps-Svcs.htm , 2002.

[4]  	Utomo, Ambang Prasetya, “Membangun Aplikasi SMS Barbasis Open Source”., Andi Yokyakarta, Yokyakarta, 2006.

[5]	Google, Google.com, 2007.