PEMBANGUNAN

OIL SPILL RESPONSE INFORMATION SYSTEM

UNTUK MENGURANGI DAMPAK PENCEMARAN MINYAK TERHADAP LINGKUNGAN LAUT

###### Surya Afnarius 1, Ghazali Desa 2, Ibrahim Busu 2

1. Fakultas Teknik, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

## 2. Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Malaysia

Abstract

Oil Spill Response Information System (OSRIS) is an information system that can be used to provide relevant information to act on any oil spill incident. Two main components in the development of the information system were given special attention i.e. the development of Oil Spill Trajectory Model as well as the OSRIS itself. The Oil Spill Trajectory Model was developed within a Geographic Information System and multimedia’s environment. The implementation of the information system was based on Visual Basic 6.0, ActiveX MapObjects, ArcView, MapInfo and Microsoft HTML libraries. The initial testing of the system shows that the model is capable of predicting threatened marine life due to oil spill. The information provides bye the system may be used for preparing an action plan to reduce the effects of oil spill on marine environment.

Keywords : Marine Environment, Oil Spill Trajectory Model, Information System, GIS and Multimedia

Abstrak

Oil Spill Response Information System (OSRIS) merupakan sistem informasi bagi menyokong proses respons terhadap tumpahan minyak. Dalam membangunkan sistem informasi itu, ada dua penekanan utama yaitu pembentukan Model Lintasan Tumpahan Minyak dan pembangunan OSRIS itu sendiri. Pembentukan Model Lintasan Tumpahan Minyak dilakukan secara langsung menggunakan satu perangkat lunak GIS dan berada di dalam lingkungan multimedia. Dalam implementasi sistem ini, digunakan bahasa pemprograman Visual Basic 6.0, ActiveX MapObjects, ArcView, MapInfo dan librari Microsoft HTML. Dari percobaan awal yang dibuat, didapati bahwa model yang dibangun dapat meramalkan kehidupan laut yang terancam oleh tumpahan minyak. Informasi yang dihasilkan oleh OSRIS ini dapat digunakan untuk menyiapkan satu rencana respons bagi mengurangi dampak pencemaran minyak terhadap lingkungan laut.

Keyword : Lingkungan Laut, Model Lintasan Tumpahan  Minyak, Sistem Informasi, GIS dan Multimedia

- Pendahuluan

Kajian integrasi MLTM (Model Lintasan Tumpahan Minyak) dengan GIS (Geographic Information System) adalah kajian penuh tantangan dan banyak dilakukan di sejumlah negara. Hal ini disebabkan kemampuan GIS yang terbatas sedangkan tumpahan minyak terus merusak lingkungan laut. Di Amerika, NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) telah membuat satu penghubung GIS dengan satu model lintasan tumpahan minyak. Penghubung itu satu standar pesan dari hasil analisis lintasan yang disusun atas tiga atau lima file. Dengan bantuan satu program makro, file ini dimasukkan ke dalam GIS dan pemakai melihatnya sebagai satu layer [4]. Di Australia, Oil Spill Response Atlas akan diintegrasikan dengan GIS dan satu MLTM [5]. Hasil integrasi ini akan digunakan sebagai tool : an oil spill response decision support system.

2. Teori

2.1  Persamaan MLTM

Adapun bentuk persamaan model perpindahan pusat tumpahan minyak yang digunakan dalam riset ini adalah :

( =  ( Vw  + ( Vc                                                                  (1)

dimana  ( : pergerakan lapisan minyak, Vw  :  kecepatan angin, Vc : kecepatan arus, ( dan  ( : parameter angin dan arus [7]. Sedangkan untuk pergerakan horizontal [6], persamaannya  adalah :

A = 2.27 [(( w - (o) / (o] 2/3 V2/3  t-1/2 + 0.04[(( w - (o)/(o] 1/3 V1/3  W4/3  t                        (2)

dimana  A :  luas daerah tumpahan minyak, ( : densiti minyak dan air, V : volume minyak yang tertumpah, t : waktu.

2.2 Pilihan Respons

Menurut [8], ada lima pilihan respons terhadap tumpahan minyak, yaitu : “(i) No Action, other than monitoring the oil slick, (ii) Containing or recovering the oil at sea, (iii) chemical dispersion at sea, (iv) shore clean up and (v) a combination of response options “. [1] dan [2] menyatakan yang lainnya, yaitu :  in situ burning dan bioremidiation. Containment and recovery; dan chemical dispersion  merupakan pilihan utama respons di laut [9].

  - Arsitektur Integrasi GIS

Banyak model integrasi yang telah diusulkan, diantaranya oleh [3] yang mengusulkan tiga model. Namun begitu, integrasi GIS dalam lingkungan MS Windows dipengaruhi oleh teknologi komunikasi antarprogram yang disiapkan oleh Microsoft. Teknologi pertama yang disiapkan adalah Copy, Cut & Paste yang menggunakan Clipboard. Kemudian diikuti dengan Data Dynamic Exchange (DDE). Terakhir dengan teknologi OLE Automation atau lebih dikenal dengan ActiveX. Perisian GIS MapInfo mendukung ketiga teknologi Microsoft itu. ESRI mendukung DDE dengan Arcview dan ActiveX dengan MapObjects.

- Metodologi Riset

Riset yang dilakukan adalah berbentuk Applied Development, Kasus, Tinjauan, Pustaka dan Model Matematik. Riset ini bertujuan untuk membangun OSRIS bagi menyokong respons tumpahan minyak di kawasan Selat Malaka yang ke dalamnya telah diintegrasikan teknologi GIS, Multimedia, persamaan (1) dan (2). Pembangunan sistem ini dilakukan melalui empat tahapan, lihat gambar 1.

Tahapan  Pertama

## Tahapan  Kedua

Tahapan  Ketiga

Tahapan  Keempat

Gambar 1. Tahapan pendekatan kajian.

- Hasil dan Pembahasan

4.1 Disain Umum OSRIS

Sesuai dengan tinjauan pustaka dan keperluan pemakai, dibuatlah disain umum OSRIS. Disain tersebut terdiri dari dua komponen utama, yaitu GIS dan Multimedia, lihat gambar 2 dan 3. Data spatial lingkungan laut yang digunakan meliputi satu layer (00) - grid untuk angin, arus dan gelombang dan layer lingkungan laut lainnya, berupa layer :

(01) kontrol 	(02) institusi 	(03) laut 	(04) daratan 	(05) lumpur    (06) jalan raya

(07) bakau	(08) industri	(09) rekreasi	(10) utiliti	(11) tanaman	(12) hewan

(13) ESI 	(14) kehidupan liar		(15) lintasan lapisan minyak.

Data spatial, persamaan (1) dan (2) diprogram ke dalam GIS. Pada bagian Multimedia, ditampilkan pergerakan lapisan minyak secara langsung dan informasi terkait dengan kawasan yang terancam oleh tumpahan minyak.

Gambar 2 :  Arsitektur Oil Spill Response Information System.

Gambar 3 :  Diagram E-R Oil Spill Response Information System.

  - Implementasi  OSRIS

    - Pemasukan Data Spatial ke dalam ActiveX MapObjects

Setelah peta lingkungan laut Selat Malaka didijitasi, peta ini dipindahkan ke Arcview untuk pembentukan data non-spatial. Kemudian layer laut dan daratan dikonversikan ke MapInfo. Di MapInfo, dibuat program untuk membentuk layer Grid. Setelah selesai pembuatan layer Grid, layer ini dipindahkan ke Arcview dan semua data siap dimasukkan ke MapObjects dalam lingkungan Visual Basic 6.0. Lihat gambar 4, cara pemasukan data spatial ke MapObjects.

Gambar 4 :  Pemasukan data spatial.

4.2.2	 Implementasi model matematik lintasan tumpahan minyak

Implementasi persamaan (1) dan (2) dilakukan dengan menggunakan Visual Basic 6.0, ActiveX MapObjects dan librari Microsoft HTML. Ada dua subprogram utama yang dibuat, yaitu (1) untuk menentukan garis pantai yang akan tercemar oleh tumpahan minyak dan (2) untuk menentukan posisi lapisan minyak setelah jangka waktu tertentu. Fungsi yang ada pada kedua subprogram ini adalah (1) membentuk garis dan sebaran minyak secara langsung di dalam ActiveX MapObjects, (2) mengaktifkan layer ESI untuk pantai yang terkena tumpahan minyak dan (3) mengaktifkan elemen multimedia yang terkait dalam bentuk file HTML. Algoritma subprogram tersebut dapat dilihat pada algoritma 1 dan 2, sedangkan antarmuka subprogram tersebut dapat dilihat pada gambar 5.

Inisialisasi variabel garis, layer lintasan minyak dan objek lingkaran

Pengaturan variabel lokasi, hari, jam, interval waktu untuk tumpahan minyak

If lokasi di laut Then

While lokasi minyak di laut And keluar = 0

Tandai grid tempat minyak berada, sebagai grid aktif, Ambil data angin, arus, air pasang

Cari satu titik untuk pergerakan minyak satu jam berikutnya dan bentuk garis lintasan minyak

If berada di darat Then

Cari titik potong dengan garis pantai dan bentuk garis, dengan titik ujung titik potong tersebut

Hitung waktu yang diperlukan dan jumlahkan ke total waktu seluruhnya

Hitung luas tumpahan minyak dan jari-jari lingkaran minyak

Display tumpahan minyak di MapObjects

keluar = 1

Else { minyak berada di laut }

Hitung waktu yang diperlukan

If xinterval <= 0 Then

Hitung perubahan posisi tumpahan minyak pada waktu xinterval

Hitung luas tumpahan minyak dan jari-jari lingkaran minyak

Display tumpahan minyak di MapObjects

xinterval = interval

Else

Bentuk garis baru untuk lintasan tumpahan minyak

End If

Inisial kembali titik dan garis pembantu; pt dan ln serta waktu interval berikutnya

End If

Wend

Tampilkan pesan di multimedia, sesuai dengan pantai yang tercemar dan aktifkan layer ESI

End If

Algoritma 1 : Penentuan garis pantai yang akan tercemar oleh tumpahan minyak.

Inisialisasi variabel garis, layer lintasan minyak dan objek lingkaran

Pengaturan variabel lokasi, hari, jam, interval waktu untuk tumpahan minyak

If lokasi di laut Then

While lokasi minyak di laut And keluar = 0

Tandai grid tempat minyak berada, sebagai grid aktif, Ambil data angin, arus, air pasang

Cari satu titik untuk pergerakan minyak satu jam berikutnya dan bentuk garis lintasan minyak

If berada di darat Then

Cari titik potong dengan garis pantai dan bentuk garis, dengan titik ujung titik potong tersebut

Hitung waktu yang diperlukan dan jumlahkan ke total waktu seluruhnya

Hitung luas tumpahan minyak dan jari-jari lingkaran minyak

Display tumpahan minyak di MapObjects

keluar = 1

Else { minyak berada di laut }

Hitung waktu yang diperlukan

If xinterval <= 0 Then

Hitung perubahan posisi tumpahan minyak pada waktu xinterval

Hitung luas tumpahan minyak dan jari-jari lingkaran minyak

Display tumpahan minyak di MapObjects

Keluar = 1

Else

Bentuk garis baru untuk lintasan tumpahan minyak

Inisial kembali titik dan garis pembantu; pt dan ln

End If

End If

Wend

Tampilkan pilihan respons yang disarankan di dalam multimedia

End If

#### Algoritma 2 : Penentuan posisi lapisan minyak setelah jangka waktu tertentu.

Gambar 5 : Antarmuka OSRIS.

- Kesimpulan

Integrasi langsung persamaan (1) dan (2) dengan GIS dalam lingkungan multimedia, hanya dapat dilakukan dengan  bantuan komponen GIS berbentuk ActiveX. Ini terjadi karena perangkat lunak GIS yang ada lemah dalam berkomunikasi dengan program lain. ActiveX MapObjects memiliki objek titik, garis, empat persegi panjang dan elips yang dapat diprogram untuk mendukung integrasi GIS dengan persamaan (1) dan (2). Dalam implementasinya, diperlukan dua layer tambahan, yaitu layer Grid dan layer Lintasan tumpahan minyak. Dengan integrasi ini, lingkungan laut yang terancam oleh tumpahan minyak akan diketahui secara cepat dan diberikan respons yang sesuai.

- Daftar Pustaka

[1]  AMSA(1999). “National Marine Oil Spill Contingency Plan-Australia”. AMSA : Australia.

[2] ASCE (1996). “State of the Art Review of Modelling Transport and Fate of Oil Spills” dlm. Journal of hydraulic Engineering vol. 122 no. 11 hal. 594-608, 1996.

[3]  Fedra, K (1994b). “Distributed Models and Embedding GIS : Integration Strategies and Case Studies” dlm. GIS and Environmental Modelling, Goodchild, Michaels F et.al. (Eds.). GIS World Books : Fort Collins, Amerika Serikat.

[4] Galt, J. A. et. al. (1996). “Digital Distribution  Standard  for  NOAA  Trajectory  Analysis Information”. Seattle : NOAA.

[5] Gilbert, Trevor (1998). “National Plan Coastal Resource Atlas & Oil Spill Response Atlas (CRA & OSRA Projects)” dlm. 1st Australian Coastal Atlas User Reference Group Workshop. Port Lincoln, Australia.

[6] Lehr, W.J et. al. (1984). “A New Technique to Estimate Initial Spill Size Using a Modified Fay-Type Spreading Formula” dlm. Marine Pollution Bulletin, Vol. 15, No. 9 hlm. 326-329, 1984. UK.

[7] Low, K.S. et. al. (1994). “Modeling of Oil Spill Trajectory in the Straits of Malacca”. Institut Pengajian Tinggi, University of Malaya, Kuala Lumpur.

[8] McLeod, W.H.H. (1994). “Contingency Planning” dlm. konferensi Managing Oil Spills, 1 juni 1994, Hotel Hilton, Kuala Lumpur.

[9] White, Ian C (1999). “New Direction in Marine Pollution Control” dlm. Konferensi “Shipping in the New Millennium” 17-19 Maret 1999, Brisbane.

# Text boxes

G

Point

(15)

1

Multimedia

..…

N

(F) Pengukuran usabiliti pemakai

(E) Kajian kasus untuk kawasan

Selat Malaka

(D) Pembangunan Oil Spill Response Information System.

(B) Tinjauan keperluan pemakai untuk membangun Oil Spill Response Information System.

(C) Pembangunan MLTM dengan GIS dalam lingkungan Multimedia.

1

(A) Tinjauan pustaka untuk membangun MLTM dengan GIS dalam lingkungan Multimedia.

# Objektif dan masalah riset

G

Point

(01)

Coincident

G

Polygon

(00)

Data Spatial

Konsep Hyper-Information

Angin, Arus dan Gelombang

Data minyak

Elemen  Multimedia

Multimedia

Text

Gambar

Video

animasi

### GIS

Lokasi tumpahan

MLTM

N

1

Grid Attribut