PENENTUAN BIAYA KUALITAS  DALAM  PROSES PRODUKSI KANTONG JENIS PASTED

(Studi Kasus Pada Lini Produksi Pasted Bag Bidang Pabrik Kantong PT. Semen Padang)

# Henmaidi1, Rahmat Kurniawan2

## 1) Laboratorium Sistem Produksi Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Andalas

## 2) Alumni Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Andalas

Abstract

Salah satu kebijakan yang dilakukan Pabrik kantong semen PT. Semen Padang adalah produk yang bebas cacat dan sesuai dengan standar kualitas produk yang telah ditentukan perusahaan. Namun demikian, kesalahan produksi masih saja terjadi khususnya dalam proses produksi. Tingginya jumlah cacat produksi pada lini produksi pasted bag ini mengakibatkan meningkatnya harga pokok produksi kantong lem (pasted). Oleh karena ini diperlukan suatu perhitungan biaya kualitas dari lini produksi pasted bag. Biaya kualitas didefenisikan sebagai biaya-biaya yang terjadi selama proses. Dalam penelitian ini perhitungan biaya kualitas dilakukan berdasarkan metode Prevention Appraisal Failure (PAF), biaya kualitas dikelompokkan menjadi biaya pencegahan, biaya penilaian dan biaya kegagalan internal, sedangkan untuk biaya kegagalan eksternal tidak dilakukan perhitungan, karena keterbatasan data yang tersedia. Dalam melakukan perhitungan biaya kualitas digunakan pendekatan Activity Based Costing untuk menentukan komponen biaya kualitas. Besarnya biaya kualitas rata-rata yang dihitung dengan pendekatan activity based costing pada lini produksi pasted bag ini adalah  Rp 495.725.417 atau 16,97 % dari total biaya aktivitas. Aktivitas yang menimbulkan biaya kegagalan internal terbesar adalah biaya karena mesin stop pada saat proses produksi yaitu sebesar Rp 132.269.852 atau 61,70 % dari rata-rata total biaya kegagalan internal atau 26,68 % dari rata-rata total biaya kualitas.

Kata kunci : biaya kualitas, pasted bag, activity based costing

1.	Pendahuluan

Tujuan dari peningkatan kualitas biasanya mencakup tujuan untuk mengurangi biaya kegagalan. Meskipun relatif tinggi, namun biaya ini tidak dapat diketahui dengan pasti. Akibat dari adanya usaha peningkatan kualitas maka timbul biaya kualitas. Biaya kualitas didefenisikan sebagai biaya-biaya yang terjadi selama proses. Berdasarkan metode Prevention Appraisal Failure (PAF), biaya kualitas dikelompokkan menjadi biaya pencegahan, biaya penilaian dan biaya kegagalan [Besterfield, 1994].

Salah satu kebijakan yang dilakukan Pabrik kantong semen PT. Semen Padang adalah produk yang bebas cacat dan sesuai dengan standar kualitas produk yang telah ditentukan perusahaan. Namun demikian, kesalahan produksi masih saja terjadi khususnya dalam proses produksi. Bentuk kesalahan produksi yang terjadi adalah masih adanya kantong rusak yang ditemukan pada saat proses produksi berlangsung maupun pada saat aktivitas inspeksi dilakukan terhadap produk akhir. Kantong Semen dinyatakan cacat/rusak apabila produk tidak sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan bagian Quality Control PT. Semen Padang.

Pabrik Kantong PT. Semen Padang memproduksi kantong jenis jahit (sewing bag) dan jenis lem (pasted bag).  Untuk kantong jenis jahit ada dua tipe yaitu sewing bag reinforced dan sewing bag kraft. Perbedaan kedua jenis kantong ini terletak pada jenis kertas yang digunakan.

Berdasarkan pengamatan dan diskusi dengan pihak perusahaan, terdapat   jumlah cacat produksi yang cukup tinggi. Berdasarkan laporan harian pabrik kantong untuk kantong jenis pasted pada bulan Januari sampai Agustus 2007 rata-rata kantong reject mencapai 2,68 % dari total produksi.

Tingginya jumlah cacat produksi pada lini produksi pasted bag ini mengakibatkan meningkatnya harga pokok produksi kantong lem (pasted). Berdasarkan penelitian Nike Phylounna (2006) harga pokok produksi kantong pasted bag Type I Merah-Biru 3 ply = Rp 2.718,80/kantong. Sedangkan jika kantong pasted ini dibeli dari perusahaan yang memproduksi kantong semen hanya Rp 2.100,-/kantong. Oleh karena ini diperlukan suatu perhitungan biaya kualitas dari lini produksi pasted bag.

2.	Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian perlu disusun agar penyelesaian kasus penelitian yang dilakukan lebih terarah. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada    Gambar 1.

Gambar 1 Skema metodologi penelitian

3. 	Hasil dan Pembahasan

Pada penelitian ini dilakukan perhitungan biaya kualitas dengan metode PAF (prevention, appraisal, failure) memlui pendekatan Activity Based Costing.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, hasil yang diperoleh dalam penelitian ini antara lain:

  - Identifikasi Aktivitas dan Sub Aktivitas

Pendekatan ABC membebankan biaya kepada aktivitas yang menyebabkan biaya tersebut timbul. Oleh karena itu sebelum menghitung biaya, terlebih dahulu diidentifikasikan aktivitas yang ada pada perusahaan dan besarnya proporsi sub aktivitas terhadap aktivitas. Untuk menentukan proporsi tersebut dapat dilakukan perhitungan waktu baku terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam proses produksi. Pengukuran waktu baku terhadap aktivitas di lini produksi pasted bag Pabrik Kantong PT. Semen Padang ini dilakukan dengan metode sampling. Berikut ini hasil pengukuran waktu baku pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1 Hasil Pengukuran Waktu Elemen Pekerjaan

Berdasarkan perhitungan waktu yang dilakukan, ditentukan proporsi sub aktivitas terhadap aktivitas.

Setelah itu juga ditetapkan pemicu biaya (cost driver) ke aktivitas. Komponen biaya dan pemicu biaya yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu:

- Biaya bahan baku langsung

Pemicu biaya dari komponen biaya ini adalah jumlah bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan kantong per bulan.

- Biaya tenaga kerja langsung

Untuk permicu biaya dari komponen biaya tenaga kerja langsung terbagi atas dua yaitu:

- Untuk karyawan PT. Semen Padang

Pemicu biaya dari komponen ini adalah jumlah tenaga kerja yang terlibat dan jam kerja per bulan

- Untuk karyawan sub kontrak (KKSP)

Pemicu biaya dari komponen ini adalah jumlah tenaga kerja yang terlibat dan jumlah kantong yang dihasilkan per bulan

- Biaya overhead

Biaya overhead yang dihitung dalam penelitian ini meliputi:

  - Sumber energi

Pemicu biaya dari komponen ini adalah jumlah pemakaian per bulan.

  - Biaya tenaga kerja tak langsung

Pemicu biaya dari biaya tenaga kerja tak langsung ini adalah jumlah tenaga kerja yang terlibat dan jam kerja per bulan.

  - Depresiasi mesin dan peralatan

Dalam penelitian ini biaya depersiasi telah ditentukan oleh perusahaan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP).

  - Depresiasi bangunan

Biaya depresiasi bangunan juga telah ditetapkan oleh perusahaan dalam RKAP.

s

  - Perhitungan Biaya Aktivitas

Perhitungan biaya aktivitas dilakukan berdasarkan pada pemicu biaya yang telah ditentukan sebelumnya. Biaya aktivitas dihasilkan dari komponen-komponen biaya yang dialokasikan pada setiap aktivitas.

Komponen biaya aktivitas yang dihitung dalam penelitian ini yaitu:

- Biaya bahan baku langsung

- Biaya tenaga kerja langsung

- Biaya overhead, yang terdiri dari:

- Biaya listrik

- Biaya depresiasi mesin dan peralatan

- Biaya depresiasi bangunan

- Biaya tenaga kerja tak langsung

- Biaya kegagalan produksi

Setelah menghitung seluruh komponen biaya, maka dilakukan perhitungan biaya aktivitas dengan cara menjumlahkan semua biaya yang terdapat pada tiap aktivitas. Biaya bahan langsung tidak dibebankan kepada aktivitas melainkan pada produk yang menghasilkan biaya. Besarnya biaya aktivitas untuk bulan September sampai November 2006 dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2 Perhitungan Biaya Aktivitas Bulan September – November 2006

Setelah didapat biaya aktivitas secara keseluruhan, kemudian biaya tersebut dikelompokkan berdasarkan masing-masing aktivitasnya. Pengelompokan biaya aktivitas bulan September sampai November 2006 dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3 Pengelompokan Biaya Aktivitas Bulan September – November 2006

Setelah didapat biaya aktivitas untuk masing-masing aktivitas, selanjutnya dihitung biaya untuk sub-sub aktivitas. Biaya sub aktivitas ini dihitung dengan mengalikan biaya aktivitas dengan proporsi sub aktivitasnya.

Perhitungan biaya sub aktivitas untuk bulan September sampai November 2006 dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4 Perhitungan Biaya Sub Aktivitas bulan September sampai November 2006

3.2.3 Pemisahan Biaya Aktivitas Menjadi Biaya Kualitas dan Non Kualitas

Setelah didapat biaya aktivitas, selanjutnya dipisah menjadi biaya kualitas dan non kualitas untuk menentukan biaya kualitas. Pemisahan ini dilakukan setelah memecah aktivitas menjadi sub-sub aktivitas yang lebih terinci.  Untuk menentukan biaya kualitas dan non kualitas digunakan metode PAF sebagai acuan. Sebagian aktivitas didapati mengandung unsur biaya kualitas, untuk mengalokasikan besarnya biaya kualitas pada aktivitas tersebut digunakan proporsi. Tidak ada standar dalam menentukan besarnya biaya proporsi dalam setiap sub aktivitas. Pada penelitian ini, penentuan proporsi tiap sub aktivitas dilakukan dengan menghitung waktu setiap aktivitas dan frekuensi dari aktivitas tersebut per satuan waktu. Selain itu juga dikumpulkan informasi tambahan dengan melakukan wawancara dengan operator.

Biaya aktivitas dikelompokkan menurut metode PAF yaitu biaya pencegahan (P), biaya penilaian (A) dan biaya kegagalan yang terdiri dari biaya kegagalan internal (IF) dan biaya kegagalan eksternal (EF). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada penelitian ini biaya kegagalan eksternal tidak diperhitungkan.

Setelah dilakukan pemisahan biaya kualitas dan non kualitas selanjutnya dilakukan perhitungan biaya kualitas untuk masing-masing elemen biaya kualitas per bulan. Berikut ini contoh perhitungan biaya kualitas pada aktivitas sortir mutu kantong untuk bulan September 2006:

- Sub aktivitas periksa kantong apakah ada cacat atau tidak

Sub aktivitas periksa kantong apakah ada cacat atau tidak ini terdiri dari dua elemen biaya kualitas, yaitu biaya penilaian dan kegagalan internal. Berikut perhitungan untuk biaya penilaian:

Biaya kualitas	= Biaya sub aktivitas x Proporsi biaya kualitas	= Rp 1.815.757 x 0,3

= Rp 453.939

Perhitungan untuk biaya kegagalan internal:

Biaya kualitas	= Biaya sub aktivitas x Proporsi biaya kualitas	= Rp 1.815.757 x 1

= Rp 1.815.757

Hasil perhitungan biaya kualitas bulan september untuk keseluruhan aktivitas dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5 Perhitungan Biaya Kualitas bulan September 2006

Berdasarkan pemisahan biaya kualitas sesuai dengan elemen-elemen biaya kualitas, kemudian dilakukan identifikasi terhadap aktivitas yang menyebabkan biaya kegagalan internal terbesar.

Rekapitulasi biaya kegagalan internal bulan September sampai November 2006 dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6 Rekapitulasi Biaya Kegagalan Internal September sampai November 2006

3.2.4	Laporan Biaya Kualitas

Laporan biaya kualitas terdiri dari seluruh elemen biaya kualitas yang terlibat. Laporan biaya kualitas biasanya tidak disajikan dalam nilai uang, melainkan dalam bentuk rasio perbandingan. Pada penelitian ini digunakan biaya aktivitas sebagai pembanding.

Pada laporan biaya kualitas ini juga dihitung biaya kualitas per lembar kantong yang didapat dengan membagi biaya kualitas total dengan jumlah produksi kantong per bulan. Laporan biaya kualitas bulan September sampai November 2006  dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7 Laporan Biaya Kualitas September sampai November 2006

4.	Analisis

Setelah dilakukan perhitungan biaya kualitas dilakukan analisis terhadap hasil yang didapat.

  - Analisis kondisi sistem

Proses produksi kantong pasted ini melalui dua tahap, yaitu produksi kantong setengah jadi yang menggunakan tubing machine unit dan kemudian kantong jadi diproduksi dengan bottomer machine unit. Dalam proses produksi ini yang banyak berperan adalah mesin, tenaga kerja manusia hanya sebagai operator yang mengendalikan mesin dan sebagai pengawas produksi. Oleh karena itu tidak dibutuhkan banyak tenaga kerja manusia dalam produksi kantong pasted ini.

Dari segi manajemen dalam lini produksi pasted bag ini terdiri dari dua jenis tenaga kerja, yaitu tenaga karyawan PT. Semen Padang dan tenaga kerja sub kontrak yaitu karyawan KKSP. Jumlah karyawan semen padang pada lini produksi pasted bag ini sebanyak 12 orang dan karyawan KKSP sebanyak 26 orang. Dalam hal pengendalian kualitas, lini produksi pasted bag ini hanya mengandalkan beberapa orang tenaga kerja bagian sortir mutu kantong yang berfungsi menyortir kantong yang cacat pada kantong stengah jadi dan kantong jadi pada stocking unit. Hal ini berdampak pada adanya kantong yang tidak lolos inspeksi hingga sampai ke PPI dan PPTB.

  - Analisis terhadap produk cacat

Jumlah produk cacat pada lini produksi pasted bag ini dihitung melalui pengambilan data secara langsung terhadap berat kantong untuk mendapatkan berat pemakaian bahan baku. Perhitungan jumlah cacat produksi dengan cara ini dilakukan karena selama ini perusahan hanya mengestimasi jumlah cacat produksi sehingga tidak didapat hasil yang aktual berapa banyak cacat produksi. Berikut ini presentase produk cacat dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2 Presentase Produk Cacat

Pada gambar terlihat bahwa cacat terbesar terjadi pada bulan april 2007 yaitu sebesar 9,56 % dari jumlah produksi sebanyak  1.942.610 lembar kantong. Sedangkan pada bulan mei 2007 presentase produk cacat turun drastis menjadi 0,27 % dari jumlah produksi sebanyak  2.400.375 lembar kantong, lebih banyak dari produksi bulan april. Hal ini terjadi karena pada bulan april 2007 jam stop mesin tinggi yaitu mencapai 21,20 % dari jam oparasi yang tersedia. Tingginya jam stop mesin ini disebabkan oleh kantong yang tersangkut di mesin bottomer sehingga membutuhkan setting ulang. Banyaknya jumlah kantong reject ini menyebabkan tingginya pemakaian bahan baku kantong, khususnya kertas kraft 70 gsm. Oleh karena itu dapat disimpulkan jumlah cacat tidak tergantung pada volume produksi.

Berdasarkan hasil presentase jumlah produk cacat dapat dilakukan identifikasi terhadap penyebab cacat kantong pasted ini, yaitu:

- Material

Bahan baku utama dari produksi kantong pasted ini adalah kertas kraft 70 gsm yang didatangkan langsung dari Swedia. Bahan baku yang diterima kemudian disimpan digudang untuk beberapa bulan pemakaian. Berdasarkan pengamatan dan pengambilan data langsung dengan termo recorder di gudang penyimpanan ini didapatkan kelembapan rata-rata gudang sebesar 99,31 %. Hal ini menunjukkan bahwa kelembapan gudang penyimapanan tersebut sangat tinggi dan menyebabkan kertas yang disimpan digudang tersebut selama berhari-hari juga lembab. Oleh karena itu ketika kertas tersebut diproses, banyak kertas yang putus dan tersangkut di mesin karena kertas tersebut lembab. Hal lain yang menjadi penyebab cacat produksi dari segi material ini diduga karena penggantian pemakaian kertas, dari kertas kraft 80 gsm menjadi kertas kraft 70 gsm. Dari dimensinya kertas 70 gsm lebih tipis dari pada kertas 80 gsm, hal ini menyebabkan kertas tersebut mudah putus pada proses produksi.

- Manusia

Faktor kesalahan manusia atau operator juga menjadi salah satu penyebab terjadinya produk cacat. Dalam transportasi material dari gudang ke pabrik operator forklift kurang teliti dalam membawa dan meletakkan gulungan kertas dari forklift, kemudian juga garpu penampang forklift yang terlalu tajam dan lancip sehingga membuat  bagian tepi kertas yang terkena garpu tersebut menjadi robek dan harus dibuang sebelum diproduksi. Hal lain yang menjadi penyebab cacat produksi ini adalah kurang telitinya operator dalam mengecek kantong setengah jadi yang diproses di mesin bottomer sehingga apabila ada posisi kantong yang tidak pas dapat menyebabkan kantong sering tersangkut di bottom tubing unit dan diteruskan ke pressing unit.

- Mesin

Proses produksi kantong jenis pasted ini dilakukan oleh dua unit mesin utama dan satu unit mesin sebagai material handling. Penyebab cacat terbesar dari mesin utama ini adalah mesin bottomer. Dalam proses produksi kertas sering tersangkut di bottom tuming unit dan opening bar dan valve unit yang berfungsi membuka lipatan bagian atas dan bawah kantong sering menghasilkan lipatan kantong yang tidak presisi dan sesuai standar yang menyebabkan kantong yang dihasilkan menjadi cacat. Berdasarkan laporan harian pabrik kantong jam stop mesin bottomer cukup tinggi. Berikut rekap data jam stop mesin bottomer dapat dilihat pada tabel 8:

Tabel 8 Rekap Data Jam Stop Mesin Bottomer

Dari data diatas dapat dilihat bahwa rata-rata jam stop mesin bottomer berkisar 8 % - 21 % dari jam operasi yang tersedia, diluar jam untuk cleaning mesin yang dilakukan tiap pagi pada shift 1 yang berkisar selama 1 jam.

- Metode

Dari faktor metode yang menjadi penyebab adanya produk reject karena lini produksi pasted bag ini tidak memiliki bagian quality control yang khusus menginspeksi dari awal sampai akhir proses produksi, seperti inspeksi kertas bahan baku, inspeksi selama proses produksi, inspeksi kantong jadi yang telah selesai diproduksi dan juga membuat standar operasional prosedur pengendalian kualitas kantong. Untuk memenuhi target produksi lini produsi pasted bag ini beropeasi selama 24 jam sehari. Hal ini juga dapat menjadi penyebab cacat produksi. Karena pada malam hari kelembapan pabrik cukup tinggi dan ditambah lagi kondisi pabrik yang memiliki celah sirkulasi udara diatas mesin tubing yang dapat menyebabkan masuknya embun ke celah tersebut, sehingga mengakibatkan kertas yang akan diproduksi menjadi lembab dan lunak serta mudah putus. Hal ini dapat dilihat dari pengembilan data awal secara  langsung pada tanggal 9 agustus 2007 yang dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9 Data Cacat Produksi Tanggal 9 Agustus 2007

Dari data diatas dapat dilihat jumlah cacat terbesar pada shift 3 atau shift malam. Idealnya jam operasi dua shift sudah memenuhi target produksi, dengan cacatan perusahaan bisa meminimasi jam stop mesin.

4.3 	Analisis komponen biaya aktivitas

Pemicu biaya terbesar pada produksi kantong pasted ini adalah biaya bahan baku langsung yaitu biaya kertas kraft 70 gsm. Biaya ini mencapai 90,98 % dari total biaya aktivitas. Grafik perbandingan komponen biaya aktivitas dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 3 Grafik Perbandingan Komponen Biaya Aktivitas

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat perbedaan yang signifikan terhadap komponen biaya aktivitas. Biaya bahan baku langsung jauh lebih besar daripada biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead. Biaya bahan baku langsung ini dapat kurangi dengan meminimasi jumlah cacat, karena  jumlah cacat aktual cukup tinggi sehingga membuat pemakaian bahan baku lebih banyak yang juga menambah biaya bahan baku langsung. Biaya bahan baku langsung yang diakibatkan oleh produk cacat dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10 Biaya Bahan Baku Langsung Karena Produk Cacat

  - Analisis Biaya Kualitas

Perhitungan biaya kualitas pada penelitian ini dibatasi pada perhitungan seluruh biaya kualitas yang timbul pada saat produk memasuki tahap produksi hingga produk selesai di produksi dan disimpan digudang.

Dari rata-rata perhitungan biaya kualitas diketahui bahwa persentase biaya kualitas terbesar dikeluarkan untuk biaya pencegahan yaitu 53,61 % dari biaya kulitas. Hal ini terjadi karena banyaknya aktivitas yang termasuk dalam kategori elemen biaya pencegahan, seperti elemen pengendalian mesin dan perencanaan kualitas operasi. Sedangkan 41,34 % dari biaya kualitas dikeluarkan untuk biaya kegagalan internal. Biaya kegagalan terbesar disebabkan oleh biaya bahan baku yang terbuang karena produk cacat (reject) dan biaya karena mesin stop. Seperti yang telah dijelaskan bahwa penyebab produk cacat ini karena kantong setengah jadi sering tersangkut di mesin bottomer sehingga jam stop mesin bottomer yang cukup tinggi sehingga menggangu produktivitas produksi. Selain itu biaya kegagalan disebabkan oleh adanya aktivitas rework kantong yang dikerjakan oleh tiga orang operator dari karyawan PT. Semen Padang. Kantong yang di-rework dikerjakan secara manual dengan memperbaiki lem bagian atas atau bawah kantong dan bagian valve. Karena aktivitas rework membutuhkan biaya sebesar Rp 2.500.000 untuk setiap orang operator, hal ini tentu saja menambah biaya aktivitas yang juga menambah biaya kualitas.

Untuk mengatasi tingginya jam stop mesin bottomer ini perlu dilakukan perawatan yang lebih sensitif terhadap mesin. Perawatan yang dimaksud tidak hanya perawatan berkala yang dilakukan oleh tenaga maintenace tetapi juga oleh operator yang bertanggung jawab terhadap mesin. Selain itu juga perlu dilakukan pelatihan mengenai perawatan dan pengoperasian mesin yang baik sehingga didapat setting yang cocok untuk jenis bahan baku kertas yang digunakan. Selain itu manajemen disarankan untuk mengkaji ulang terhadap kebijakan mengganti bahan baku kertas kraft 70 gsm dengan kertas kraft 80 gsm, karena selain pengaruh kelembapan juga penyebab banyaknya jumlah produk cacat diduga karena frekuensi mesin stop yang tinggi  disebabkan oleh setting mesin tidak cocok dengan tebal kertas kraft 70 gsm ini.  Persentase rata-rata biaya kualitas dapat dilihat pada gambar 4.

Gambar 4 Persentase Biaya Kualitas

Besarnya biaya kualitas per bulan berdasarkan elemen biaya kualitas dapat dilihat pada gambar 5 dibawah ini.

Gambar 5 Biaya Kualitas Per Elemen Biaya Kualitas

Berdasarkan besarnya biaya kualitas per elemen biaya kualitas diatas, dapat ditentukan titik optimum dengan membandingkan biaya kegagalan internal dengan biaya pencegahan dan penilaian yang dikeluarkan. Perbandingan biaya kegagalan internal dengan biaya pencegahan dan penilaian dapat dilihat pada gambar 6.

Gambar 6 Perbandingan Komponen biaya kualitas dan Biaya Kegagalan Internal dengan Biaya Pencegahan dan Penilaian

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa titik optimum berada pada bulan Desember 2006, pada bulan ini biaya pencegahan dan penilaian yang dikeluarkan sebanyak Rp 264.284.581, sedangkan biaya kegagalan internal yang terjadi sebanyak Rp 268.263.855. Selain itu juga dapat dilihat pada gambar 6 ketika biaya kegagalan internal bergerak turun sementara itu biaya pencegahan dan biaya penilaian yang dikeluarkan cukup berfluktuatif dan berada diatas biaya kegagalan internal.

Untuk mengidentifikasi perbandingan biaya pencegahan dengan biaya kegagalan internal, juga dibadingkan elemen biaya pencegahan yang dapat dilihat pada gambar 7.

Gambar 7	Perbandingan Elemen Biaya Pencegahan dengan Biaya Kegagalan Internal

Pada gambar 7 biaya pencegahan terbesar disebabkan oleh elemen operasi dengan sub elemen pengendalian mesin dan perencanaan kualitas operasi. Sedangkan untuk elemen administrasi produksi biaya yang dikeluarkan tiap bulannya tetap dan tidak terlalu berpengaruh terhadap biaya pencegahan keseluruhan.

  - Analisis strategi pengurangan biaya kegagalan

Biaya kegagalan internal yang terjadi pada lini produksi pasted bag ini seperti biaya bahan baku karena reject, biaya tenaga kerja langsung karena reject, biaya listrik karena reject, biaya solar karena reject dan  biaya karena mesin stop. Biaya-biaya ini timbul karena adanya produk reject dan mesin stop karena rusak. Penyebab tingginya jumlah produk reject disajikan dengan menggunakan diagram sebab akibat (cause effect) pada gambar 8.

Gambar 8 Diagram Sebab Akibat Tingginya Jumlah Produk Cacat

Dari diagram sebab akibat yang menggambarkan  tingginya jumlah produk cacat, seperti pada gambar 8 diatas disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu metode, manusia, mesin dan manusia. Untuk faktor metode yang menjadi penyebab utama adalah tidak adanya standar operasional pengendalian kualitas kantong yang jelas. Dari faktor material, penggantian bahan baku dari kertas kraft 80 gsm menjadi kertas kraft 70 gsm yang digunakan saat ini diduga sangat tipis dan mudah berkerut dan putus ketika diproduksi khususnya selama proses produksi kantong jadi pada mesin bottomer yang menyebabkan kantong sering tersangkut dimesin bottomer sehingga mengakibatkan mesin sering stop karena butuh setting ulang dan kertas sering tersangkut di mesin, hal ini juga menjadi penyebab banyaknya produk reject dari faktor mesin. Sedangkan dari faktor manusia sebenarnya tidak begitu berpengaruh, hanya saja perlu ditingkatkan lagi ketelitian selama proses produksi dalam mengecek apakah ada kantong yang tersangkut sehingga tidak menambah jumlah produk reject. Kemudian operator yang kurang paham bagaimana menemukan setting optimal untuk jenis bahan baku kertas yang digunakan sekarang ini.

Berdasarkan penjabaran masalah dan penyebabnya diatas alternatif pengurangan biaya dan produk reject yaitu:

- Mengurangi dan mengoptimalkan waktu produksi

Strategi yang diterapkan antara lain dengan membuat jadwal produksi hanya dengan dua shift kerja yaitu shift pagi dan siang. Dengan strategi ini diharapkan jumlah produk cacat karena bahan baku kertas menjadi lunak, mudah putus dan berkerut yang disebabkan kelembapan tinggi yang berkisar 99,31 % dikarenakan pabrik yang terbuka karena celah udara tersebut dapat dikurangi dan juga dapat mengurangi biaya tenaga kerja langsung yang terlibat.

- Mengoptimalkan penggunaan dan perbaikan aktivitas

Strategi yang dapat diterapkan antara lain dengan membagi tanggung jawab untuk beberapa aktivitas, sehingga pembebanan tanggung jawab yang lebih besar pada satu bagian dapat diminimasi sejauh tidak menyalahi aturan dari perusahaan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah mengurangi kelembapan pabrik yang sangat besar, yaitu dengan cara menutup celah udara yang berada tepat diatas mesin tubing dan bottomer, sehingga tidak ada embun yang masuk ke dalam pabrik yang bisa mengenai kertas dan kantong yang diproduksi. Hal lain yang dapat dilakukan untuk mengurangi kelembapan di dalam pabrik yaitu dengan memakai kipas yang berfungsi menghembuskan udara kedalam pabrik dan kipas yang berfungsi meraik udara dari dalam keluar pabrik, sehingga sirkulasi udara didalam pabrik lancer dan membuat kertas jadi kering.

- Meningkatkan utilisasi dan kualitas dari sumber daya yang belum digunakan secara optimal

Strategi yang dapat diterapkan antara lain dengan mengadakan  pelatihan bagi operator dan tenaga maintenance mesin khususnya mesin bottomer mengenai perawatan dan setting optimal dari mesin, sehingga frekuensi mesin stop dapat dikurangi dan dapat meminimasi biaya perawatan. Manfaat lainnya yaitu dengan berkurangnya frekuensi mesin stop, maka target produksi kantong akan terpenuhi dengan hanya beroperasi dua shift saja.

5.	Penutup

Pada bagian penutup ini terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang ditujukan untuk penelitian selanjutnya dan untuk pihak perusahaan.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai perhitungan biaya kualitas yang telah dilakukan di lini produksi pasted bag Pabrik Kantong PT. Semen Padang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Besarnya biaya kualitas rata-rata yang dihitung dengan pendekatan activity based costing pada lini produksi pasted bag ini adalah  Rp 495.725.417 atau 16,97 % dari total biaya aktivitas.

- Aktivitas yang menimbulkan biaya kegagalan internal terbesar adalah biaya karena mesin stop pada saat proses produksi yaitu sebesar Rp 132.269.852 atau 61,70 % dari rata-rata total biaya kegagalan internal atau 26,68 % dari rata-rata total biaya kualitas.

- Faktor penyebab adanya produk cacat dalam proses produksi ini antara lain disebabkan oleh kantong setengah jadi yang sering tersangkut di mesin sehingga mesin harus sering di setting ulang, hal ini diduga disebabkan oleh bahan baku kertas kraft 70 gsm yang dipakai saat ini terlalu tipis, mudah mengerut dan putus. Penyebab lain dari adanya produk cacat ini adalah proses produksi yang dilakukan selama 24 jam dalam sehari, pada malam hari kondisi pabrik yang lembab yaitu sebesar 99,31 % menyebabkan kertas menjadi lembab pula sehingga mudah putus dan tersangkut di mesin bottomer.

- Untuk mengatasi banyaknya produk cacat ini perlu dilakukan perbaikan terhadap fasilitas pabrik seperti menutup celah udara yang berada diatas mesin tubing dan bottomer dan memasang dua buah kipas yang berfungsi meniup udara luar kedalam pabrik dan menghisap udara didalam pabrik keluar sehingga dapat menguragi kelembapan didalam pabrik. Selanjutnya juga perlu diadakan pelatihan bagi operator dan tenaga maintenance mesin khususnya mesin bottomer mengenai perawatan dan setting optimal dari mesin, sehingga frekuensi mesin stop dapat dikurangi dan dapat meminimasi biaya perawatan.  Kemudian hal lain yang perlu dilakukan yaitu mengkaji ulang lagi kebijakan perusahaan untuk mengganti pemakaian bahan baku kertas kraft 80 gsm ke kertas kraft 70 gsm untuk meningkatkan efesiensi produksi dan mendapatkan setting optimal dari mesin bottomer sehingga dapat meminimasi produk cacat. Selain itu perlu dipertimbangkan pula untuk membatasi jam produksi menjadi dua shift saja  karena apabila setting mesin sudah optimal dan dapat beroperasi dengan lancar maka target produksi akan tercapai hanya dengan beroperasi dua shift saja.

  - Saran

Dari hasil yang diperoleh pada penelitian ini, beberapa hal yang perlu disarankan adalah sebagai berikut :

- Pada penelitian ini hanya dilakukan perhitungan biaya kualitas produk sejak produk tersebut mulai diproduksi hingga siap disimpanm di gudang. Sehingga biaya kualitas yang diperoleh lebih kecil dari pada biaya kualitas total. Untuk pengembangan penelitian dimasa yang akan datang sebaiknya dilakukan perhitungan biaya kualitas secara menyeluruh yang mencakup mulai dari perancangan produksi, pengadaan material sampai dengan memperhitungkan biaya yang dikeluarkan karena menghasilkan produk cacat yang telah diterima oleh konsumen (biaya kegagalan eksternal).

- Dalam upaya mengurangi biaya kualitas, khususnya biaya kegagalan internal, agar pihak perusahaan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap fasilitas produksi, melakukan pelatihan bagi operator dan melakukan studi banding pada perusahaan sejenis sehingga dapat mengurangi produk cacat.

- Agar pihak perusahaan khususnya bagian administrasi membuat dokumentasi laporan tentang jumlah cacat aktual sehingga dapat diketahui performansi perusahaan berdasarkan jumlah produk cacat yang dihasilkan.

6.	Daftar Pustaka

Amelia, dan kawan-kawan, 2002. Pendekatan Activity Based Costing Pada Quality Cost Dalam Perbaikan Kualitas Proses, Proceeding : 1st National Industrial Engineering Conference, Industrial Engineering in a competitive and Borderless World Innovation and Sustainable Development in the Industries, Jurusan Teknik Industri, Universitas Surabaya, Surabaya.

Artuwilis, Pelina. 2007. Penerapan Activity Based Costing Dalam Penentuan Biaya Kualitas Pada PT Nusantara Beta Farma, Tugas Akhir. Jurusan Teknik Industri FT UNAND, Padang.

Besterfield, Dale H. 1994. Quality Control, 5th edition, Prentice Hall Inc. New Jersey.

Campanella, J., 1999. Principles of Quality Costs: Principles, Implementation, and Use, 3rd ed., Milwaukee: ASQ Quality Press.

Ciptani, M. K., 1999. Pengukuran Biaya Kualitas : Suatu Paradigma Alternatif, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Petra, Surabaya.

Dale, B.G., J.J. Plunkett, 1995. Quality Costing, 2nd ed., London: Chapman & Hall.

Felicia, dan kawan-kawan, 2004. Peningkatan Daya Saing Industri Melalui Analisis Biaya Kualitas (Studi Kasus Pada Perusahaan Bahan Baku Makanan), Jurnal Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Kristen Petra, Surabaya.

Gusmawarti, D. 2005. Penerapan Activity Based Costing Dalam Penentuan Harga Pokok Produksi dan Strategi Pengurangan Biaya. Tugas Akhir. Jurusan Teknik Industri FT UNAND, Padang.

Hansen.Don.R, Maryanne M.Mowen, 1997, Cost Management Accounting and

Control, Edisi empat, Cincinnati-Ohio, South Western College Publishing.

Horngren, T. Charles. 1994. Akuntansi Biaya dengan Penekanan Manajerial. Edisi Indonesia. Salemba Empat. Jakarta.

Juran, J. M., 1995. Merancang Mutu : Anggaran Baru Mewujudkan Mutu ke dalam Barang dan Jasa, Buku Pertama Binaman Pressindo, Jakarta.

Logothetis. N, 1991, Managing for Total Quality From Deming to Taguchi, Edisi pertama, United States of America, Prentice Hall Publishing Company.

Mulyadi, 2003. Activity Based Cost System: Sistem Informasi Biaya Untuk Pengurangan Biaya, Edisi Keenam, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

Phylounna, N. 2006. Penentuan biaya langsung produksi kantong semen di pabrik kantong PT. Semen padang. Tugas Akhir. Jurusan Teknik Industri FT UNAND, Padang.

Ross, J. E., 1995. Total Quality Management. Text, Cases and readings.           St. Lucie Press, USA.

Sutalaksana, I. Z., dan kawan-kawan, 1979. Teknik Tata Cara Kerja, Jurusan Teknik Industri, Institut Teknologi Bandung, Bandung.

Tunggal, A. W., 1995. Activity Based Costing Untuk Manufakturing dan Pemasaran, Penerbit Harvarindo, Jakarta.

Tunggal, A. W., 2003. Manajemen Biaya, Penerbit Harvarindo, Jakarta.

Westgard, J. O., 2002. Saving The Cost Of Poor Quality, Westgard QC, Internet, http://www.westgard.com/quality

Wingjosoebroto, S., 1993. Pengantar Teknik Industri, Jilid I, Penerbit Guna Widya, Jakarta.